海船员函〔2017〕1484号

交通运输部海事局关于对

《内河船舶船员船上培训管理办法

（征求意见稿）》征求意见的通知

各省、自治区、直辖市地方海事局，新疆生产建设兵团海事局，长江航务管理局，相关直属海事局,各航海院校、船员培训机构、航运公司，中国海事服务中心：

根据2017年船员管理重点工作任务计划安排，我局组织起草了《内河船舶船员船上培训管理暂行规定》，现将征求意见稿发给你们，请各单位认真研究，组织本辖区航海院校、船员培训机构、航运公司、船员及各级海事管理机构提出意见，于12月29日前将意见(word文档以及盖章扫描件)汇总报部海事局。

限于篇幅，征求意见稿文本请自行在我局内网、外网下载。

联系人：黄增辉 020-89098619

邮  箱：apenghuang@163.com

交通运输部海事局

2017年12月20日

内河船舶船员船上培训暂行规定

第一章 总则

第一条 为规范内河船舶船员船上培训行为，加强船上培训管理，依据《中华人民共和国船员条例》《中华人民共和国船员培训管理规则》等文件，制定本规定。

第二条 本规定提及的船上培训是指在实船上开展的旨在满足内河船员相关适任大纲或培训大纲要求的，内河船员岗位培训或特殊培训，不包括航运企业自行组织的其他形式的船员培训。

第三条 中华人民共和国海事局是船上培训工作的主管机关。

各级海事管理机构在主管机关确定的职责范围内，具体负责船上培训的监督和管理。

第四条 交通运输部海事局按照国家有关法律、行政法规的规定制定了《内河船员船上实操培训手册》（见附件1），开展船上培训的单位和各级海事管理机构应按照《内河船员船上实操培训手册》实施培训和管理。

第二章 培训主体和条件

第五条 开展船上培训的单位主体包括航运企业、船员培训机构，培训内容主要为船员实际操作技能训练。各单位可采取合作定向委培、企业自有船员指定师带徒、校企合作等多种方式开展船上培训。

第六条 开展船上培训的单位应具备以下条件：

（一）拥有满足培训要求的实训船；

（二）受训船舶船员住舱、生活条件和培训条件满足国内法规的要求；

（三）具有满足培训要求的岸上培训师、船上培训师;

（四）有健全的船上培训管理制度。

第七条 开展船上培训的实训船应满足以下条件：

（一）船舶等级或功率与受训船员的职务等级相适应；

（二）船舶配备的设施设备满足实施船上培训要求。

第八条 岸上培训师应由具有不少于3年管理级职务水上服务资历的自有人员担任，其所持有的有效的证书，应与实训船舶类别、等级和航线相适应，并经过海事管理机构组织或认可的培训。

第九条 船上培训师由培训船舶上经验丰富的船长、轮机长担任，初次担任船上培训师的，应经公司组织的船上培训师培训。

第三章 培训课程确认

第十条  船上培训应按《中华人民共和国船员培训管理规则》要求进行课程确认。

第十一条 拟开展船上培训的单位应向海事管理机构申请课程确认，并提交以下材料：

（一）单位的名称、地址及联系方式；

（二）实训船舶的名称、种类、总吨位、主机功率、航区，及配备的用于开展培训的设施设备情况；

（三）岸上培训师、船上培训师情况说明；

（四）船上培训计划；

（五）船上培训管理制度。

第十二条  课程确认时重点审核以下内容：

（一）培训计划是否合理可行，所安排的实训是否能达到设定的目标，实训目标是否适合并满足培训大纲的评价标准要求；

（二）是否有安排课程考核，考核方式是否适当，考核内容是否满足培训目标的要求，考核不合格的学员如何安排。

（三）安全预防措施和应急应变措施是否可行；

（四）实训船的配置是否能否满足培训实施的要求；

第十三条  海事管理机构应及时公布经确认过的开展船上培训的单位名录和船上培训的项目。

第四章 组织实施

第十四条 开展船上培训的单位应按培训课程组织和安排船上培训，对船上培训全过程进行管理，落实培训安全防护制度。

第十五条 岸上培训师负责船上培训计划的全面管理，检查指导船上培训计划执行情况，监督培训质量，根据培训课程的要求编制《船上培训记录簿》（格式要求见附件），审核和检查《船上见习记录簿》记录情况，负责与海事管理机构及船岸间的沟通协调。

第十六条 船上培训师负责按照船上培训计划的要求与内容实施船上培训，做好包括安全预防措施在内的训练准备，确保受训船员完成相关培训任务，在船培训期间负责携带和保管《船上培训记录簿》，评估培训完成情况和培训效果。

第十七条 所有受训船员应充分利用船舶提供的条件，按照培训计划，在船上培训师的指导下，完成规定的培训内容。

第十八条 因受培训船舶条件所限，受训船员无法在一艘实训船完成《船上见习记录簿》中所列的全部培训内容时，船上培训师应予以记录并及时报告开展船上培训的单位。开展船上培训的单位应做出换船继续培训的安排并将信息报备同一海事机构，确保《船上培训记录簿》中所列培训项目的全面、有效完成。

同一受训船员参培的实训船累计不得超过3艘。

第十九条 培训船船长应在保证船舶安全航行和正常作业的同时，使承担培训和指导任务的船上培训师有适当的时间和精力从事相应的船上培训工作。

在船上开展的所有培训，均不能影响船舶的航行安全和正常操作。

第二十条 《船上培训记录簿》作为船员参加船上培训的证据，应如实记载培训情况，并按要求规范填写。

第二十一条 开展船上培训的单位每年应向海事管理机构报告船上培训的开展情况。

第五章 监督检查

第二十二条 海事管理机构应当对船上培训实施日常监督管理和指导，应当建立健全船上培训的监督检查制度，采取随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员等方式，对船上培训情况进行检查，并如实记载检查结果。

第二十三条 海事管理机构应当建立船上培训管理档案，其中，《船上培训记录簿》原件由各海事管理机构保存，保存期限至少为5年。

第二十四条 海事管理机构实施检查时，重点检查以下内容：

（一）培训计划的执行情况；

（二）承担培训任务的船上培训师情况；

（三）实操船舶的情况；

（四）学员情况；

（五）《船上培训记录簿》的记录情况。

第二十四条 开展船上培训的单位存在下列情形之一的，2年内不得开展船上培训：

（一）未按照培训大纲、培训计划开展培训的；

（二）培训记录造假、不如实填写鉴定意见的；

（三）未按规定如实向海事机构报告船上培训情况的；

（四）未按规定保存船上培训记录的。

附件：1. 《内河船员船上实操培训手册（驾驶岗位、轮机岗位）》

2.《船上培训记录簿》

附件1

内河船舶船员船上实操培训手册

（驾驶部分）

第一部分 基本要求

一、内河船员船上培训的目的

为了确保内河船舶驾驶员能满足相应类别等级船上岗位适任标准要求，驾驶员在任职前应接受职业环境适应性、助航与通讯设备操作、船舶操纵、船舶应急应变、货物积载与系固等专项技能训练，并进行船舶航行值班实习，以提高内河船舶驾驶员的职业素养和岗位实操技能水平。

二、手册的使用建议

本手册提供了内河船舶驾驶员船上培训应进行的岗位适任技能训练内容及标准，船上培训师应按“课程纲要”中规定的训练内容及技能标准，针对实习船舶设施设备的具体配置情况，制订相应培训课程。

船上实操训练内容应涵盖但不限于本手册“课程纲要”训练项目，“课程纲要”中规定的学时为最低培训学时。船上培训师应根据结合实操船舶实际状况，适当修正并且调整课程内容，编写相应的训练计划，分配好每个训练项目的具体训练时间，以保证每个学员均有足够的实操训练时间。项目训练可“一对一”或分组进行。

三、对培训对象的要求

参加船上实操培训的学员，应事先参加国家海事机关组织的相应类别等级内河船员适任理论统考并且成绩合格。

参加船上实操培训的学员，其身体条件应符合国家海事管理机构规定的内河船舶船员适任岗位健康标准。

四、培训规模

内河船舶船员船上实操培训班的规模应由海事主管机关根据船上培训师的数量、实操船舶设施设备配置、舱位及航线情况进行应配备核定。对以小组方式进行集中培训的项目，每小组人数不得超过5人，且每个小组至少一名船上培训师；跟班培训应由船上培训师进行“一对一”的轮训。

五、船上培训资源要求

# 1、培训和培训管理人员

为使船上实操培训取得实效，学员技能水平达到岗位适任标准要求，实施船上培训的单位必须拥有足够数量的培训和培训管理人员，具备但不限于合格的船上培训师、教学辅助人员、教学管理人员等。

# 2、对船上培训师的要求

（1）具有十年以上内河船舶船上工作资历，且无不安全行为记录；

（2）负责职务晋升培训的培训师的职务应不低于受训船员的职务，负责特殊培训合格证船上培训的培训师应持有相应的特殊培训合格证书及相关的工作资历；

（3）熟悉实操船航行水域的航道情况，具备保持船舶安全航行的能力；

（4）需经过相应的培训，具备讲解和示范船上实操教学内容的能力，掌握一定教学技巧及经验；

# （5）具备开展船上实操训练的安全管理工作经验；

（6）具有较好的口头及书面表达能力；

（7）身体健康。

# 3、船上教学设施和设备基本配置要求

为确保船上实操培训内容达到主管机关规定的驾驶员岗位适任技能标准，要求实操培训船舶等级应与受训船员的职务等级相适应，其驾驶台及甲板设备配置应达到但不限于以下基本要求。

（1）船舶驾驶台基本助航与通讯仪器设备完整（包括机驾合一设备1台；海图机1台；雷达1台；AIS船舶自动识别机器1台；甚高频无线电话2台；对讲机2台；磁罗经1台；测深仪1台；通用紧急报警系统1套；火灾报警系统1套；视频监控系统1套；雾钟1个；探照灯1盏；航行灯控制系统；倾斜仪1个；公告广播系统1套；望远镜1个；声力电话系统1套；主机传令钟系统1套等）；

（2）备有船用电动锚机设备1套；

（3）船上主辅机设备配置与运转正常；

（4）机舱管路系统、动力系统、供电系统、供水系统、燃油系统、照明系统、通风系统设施完善。

（5）备有应急电源和应急照明装置。

（6）驾驶台设有应急舵机启动按钮及应急电源的转换装置开关。

（7）航道示意图一套

（8）货物配积载相关设备和资料

（9）海事案例分析资料

六、培训课程的编制要求

开展船上培训的单位应在每期培训开班前向海事管理机构申请课程确认。考虑到每期培训情况的不同，课程确认可结合开班工作一并完成，并向海事管理机构提交以下材料：

1、单位的名称、地址及联系方式；

2、实训船舶的名称、种类、总吨位、主机功率、航区，及配备的用于开展培训的设施设备情况；

3、岸上培训师、船上培训师情况说明；

4、船上培训计划；

5、船上培训管理制度。

其中《船上培训计划》应包括但不限于以下内容：

1、总体培训目标；

2、培训规模及学员名单；

3、学员入学标准；

4、总学时安排；

5、培训日程表；

6、详细实践训练方案；

7、考核方法和安排；

8、教学管理和资源保障。

课程的编制应参照本手册中相应知识点的要求，应注意到各学习任务的先后次序和时间安排，并且安排应能结合公司营运规律和实训船的实际情况，这些因素可根据各学员的实际工作经验、能力、培训的师资和设备等实际情况进行适当的调整，考虑到培训效果，每名船上培训师一次最多允许对5名学员开展培训。

# 第二部分  课程纲要

按照“安全值班意识、助航与通讯设备操作、船舶操纵与避碰、船舶应急应变和货物积载与系固”五大模块，下表列出了不同类别船舶、不同驾驶岗位的船上训练内容、适任标准要求和训练时数建议。此处的训练学时为每个学员完成各个项目的最低学时数要求，船上培训师可根据学员的经验、能力、设备及师资力量等不同情况进行调整。

## 模块一  安全值班意识训练

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二、三副 | 二类船长 | 二驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 安全值班 | 船舶结构、船舶标志与信号 | ·船舶结构 ·船舶防火结构图、应变部署表、标志及示意图 ·车舵设备操作说明及示意图 |  |  |  |  |  |  | √ | 熟悉船舶结构、船舶标志与信号 | 2 |  |  |  | √ | 熟悉船舶结构、船舶标志与信号 | 2 | √ | 熟悉船舶结构、船舶标志与信号 | 2 |
|  | 船舶设施设备的操作与应急 |  |  |  |  |  |  |  | √ | 能进行船舶设施设备的基本操作及应急操作 |  |  |  |  | √ | 能进行船舶设施设备的基本操作及应急操作 |  | √ | 能进行船舶设施设备的基本操作及应急操作 |  |
|  | 船舶应急部署 |  |  |  |  |  |  |  | √ | 熟悉船舶应急部署 |  |  |  |  | √ | 熟悉船舶应急部署 |  | √ | 熟悉船舶应急部署 |  |
| 案例分析 | 案例分析原因 | 典型案例、视频设备 | √ | 能进行正确案例原因分析 | 2 |  |  |  |  |  |  | √ | 能进行正确案例原因分析 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 案例责任认定 |  | √ | 能够正确分清责任认定 |  |  |  |  |  |  |  | √ | 能够正确分清责任认定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 案例总结经验教训 |  | √ | 能够正确总结经验教训 |  |  |  |  |  |  |  | √ | 能够正确总结经验教训 |  |  |  |  |  |  |  |

## 模块二  船舶助航和通讯设备的操作

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 磁罗经的操作 | 使用前检查 | 磁罗经及其附属设备一套 |  |  |  |  |  |  | √ | 能正确进行灵敏度检查和常规检查 | 1 |  |  |  | √ | 能正确进行灵敏度检查和常规检查 | 1 |  |  |  |
|  | 读取磁罗经的航向 |  |  |  |  |  |  |  | √ | 能正确读取磁罗经的航向 |  |  |  |  | √ | 能正确读取磁罗经的航向 |  |  |  |  |
|  | 用方位圈测量某物标方位 |  |  |  |  |  |  |  | √ | 能正确使用方位圈测量某物标方位 |  |  |  |  | √ | 能正确使用方位圈测量某物标方位 |  |  |  |  |
| 测深仪的操作 | 测深仪的操作 | 回声测深仪一套 |  |  |  | √ | ·能正确进行开关机操作； ·正确使用测深仪测量水深 | 1 | √ | ·能正确进行开关机操作 ·正确使用测深仪测量水深 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水深数据的读取 |  |  |  |  | √ | 能正确读取水深数据 |  | √ | 能正确读取水深数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甚高频（VHF）无线电话的操作 | 甚高频（VHF）无线电话的基本操作 | 甚高频（VHF）无线电话一套 |  |  |  | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能调试到最佳通话状态； ·会转换到指定频道； ·使用VHF通话 | 1 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能调试到最佳通话状态； ·会转换到指定频道； ·使用VHF通话 | 1 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能调试到最佳通话状态； ·会转换到指定频道； ·使用VHF通话 | 1 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能调试到最佳通话状态； ·会转换到指定频道； ·使用VHF通话 | 1 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能调试到最佳通话状态； ·会转换到指定频道； ·使用VHF通话 | 1 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 甚高频（VHF）无线电话的操作 | 甚高频（VHF）无线电话的值守 | 甚高频（VHF）无线电话一套 |  |  |  | √ | 能正确选择在航线内正常航行频道和各港VTS中心报告的频道上进行值守 | 1 | √ | 能正确选择在航线内正常航行频道和各港VTS中心报告的频道上进行值守 | 1 | √ | 能正确选择在航线内正常航行频道和各港VTS中心报告的频道上进行值守 | 1 | √ | 能正确选择在航线内正常航行频道和各港VTS中心报告的频道上进行值守 | 1 | √ | 能正确选择在航线内正常航行频道和各港VTS中心报告的频道上进行值守 | 1 |
| 船用雷达的操作 | 雷达的基本操作 | 雷达设备一套 |  |  |  | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能正确调试到最佳状态； | 2 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能正确调试到最佳状态； | 2 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能正确调试到最佳状态； | 2 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能正确调试到最佳状态； | 2 |  |  |  |
|  | 识别目标 |  |  |  |  | √ | 能正确识别目标 |  | √ | 能正确识别目标 |  | √ | 能正确识别目标 |  | √ | 能正确识别目标 |  |  |  |  |
|  | 物标观测及数据获取 |  |  |  |  | √ | 熟练准确地测定物标的方位、距离 |  | √ | 熟练准确地测定物标的方位、距离 |  | √ | 熟练准确地测定物标的方位、距离 |  | √ | 熟练准确地测定物标的方位、距离 |  |  |  |  |
|  | 假回波（物标）的识别 |  |  |  |  | √ | 能识别假回波（物标） |  | √ | 能识别假回波（物标） |  | √ | 能识别假回波（物标） |  | √ | 能识别假回波（物标） |  |  |  |  |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 全球卫星导航仪（GPS）的操作 | 全球卫星导航仪（GPS）的基本操作 | 全球卫星导航仪（GPS）一套 |  |  |  | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能进行亮度和对比对调节； | 1 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能进行亮度和对比对调节； | 1 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能进行亮度和对比对调节； | 1 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能进行亮度和对比对调节； | 1 |  |  |  |
|  | 全球卫星导航仪（GPS）的定位与导航 |  |  |  |  | √ | ·能正确读取船舶的船位、航速和航迹向； ·能设定航路点到达报警、锚更报警、偏航报警 |  | √ | ·能正确读取船舶的船位、航速和航迹向； ·能设定航路点到达报警、锚更报警、偏航报警 |  | √ | ·能正确读取船舶的船位、航速和航迹向； ·能设定航路点到达报警、锚更报警、偏航报警 |  | √ | ·能正确读取船舶的船位、航速和航迹向； ·能设定航路点到达报警、锚更报警、偏航报警 |  |  |  |  |
| 船载AIS的操作 | 船载AIS的基本操作 | 船载AIS一套 |  |  |  | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能进行亮度和对比对调节； ·调出并查看本船的静态信息； ·输入本船动态数据； ·报警设置 | 2 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能进行亮度和对比对调节； ·调出并查看本船的静态信息； ·输入本船动态数据； ·报警设置 | 2 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能进行亮度和对比对调节； ·调出并查看本船的静态信息； ·输入本船动态数据； ·报警设置 | 2 | √ | ·能正确进行开关机操作； ·能进行亮度和对比对调节； ·调出并查看本船的静态信息； ·输入本船动态数据； ·报警设置 | 2 |  |  |  |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 船载AIS的操作 | 船载AIS的信息获取与应用 | 船载AIS一套 |  |  |  | √ | ·能正确查看目标船的数据资料； ·能正确查看本船接收的信息； ·能编辑并发送相关信息 | 2 | √ | ·能正确查看目标船的数据资料； ·能正确查看本船接收的信息； ·能编辑并发送相关信息 | 2 | √ | ·能正确查看目标船的数据资料； ·能正确查看本船接收的信息； ·能编辑并发送相关信息 | 2 | √ | ·能正确查看目标船的数据资料； ·能正确查看本船接收的信息； ·能编辑并发送相关信息 | 2 |  |  |  |

## 模块三  船舶操纵与避碰

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 航道情况的识别 | 能正确识别航道情况 | 航道图、航道助航标志 | √ | 能正确识别航标设置情况、浅滩位置、急流滩碍航物（礁石、沉船）、跨河建筑物及通航规定等 | 8 | √ | 能正确识别航标设置情况、浅滩位置、急流滩碍航物（礁石、沉船）、跨河建筑物及通航规定等 | 8 | √ | 能正确识别航标设置情况、浅滩位置、急流滩碍航物（礁石、沉船）、跨河建筑物及通航规定等 | 8 | √ | 能正确识别航标设置情况、浅滩位置、急流滩碍航物（礁石、沉船）、跨河建筑物及通航规定等 | 8 | √ | 能正确识别航标设置情况、浅滩位置、急流滩碍航物（礁石、沉船）、跨河建筑物及通航规定等 | 8 | √ | 能正确识别航标设置情况、浅滩位置、急流滩碍航物（礁石、沉船）、跨河建筑物及通航规定等 | 8 |
|  | 能正确识别航道水文气象 | 航道图、潮汐表 | √ | 能正确识别航道水流、水深、气象情况 |  | √ | 能正确识别航道水流、水深、气象情况 |  | √ | 能正确识别航道水流、水深、气象情况 |  | √ | 能正确识别航道水流、水深、气象情况 |  | √ | 能正确识别航道水流、水深、气象情况 |  | √ | 能正确识别航道水流、水深、气象情况 |  |
|  | 能正确识别航道航行环境 | 航道图、航道参考物标 | √ | 能正确识别航道锚地设置情况、进出锚地船舶情况、渡线情况、渔船作业、挖沙作业等情况） |  | √ | 能正确识别航道锚地设置情况、进出锚地船舶情况、渡线情况、渔船作业、挖沙作业等情况） |  | √ | 能正确识别航道锚地设置情况、进出锚地船舶情况、渡线情况、渔船作业、挖沙作业等情况） |  | √ | 能正确识别航道锚地设置情况、进出锚地船舶情况、渡线情况、渔船作业、挖沙作业等情况） |  | √ | 能正确识别航道锚地设置情况、进出锚地船舶情况、渡线情况、渔船作业、挖沙作业等情况） |  | √ | 能正确识别航道锚地设置情况、进出锚地船舶情况、渡线情况、渔船作业、挖沙作业等情况） |  |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 航路与航法选择与控制 | 航路选择 | 实操船舶、《中华人民共和国内河避碰规则》、潮汐表、特别规定、航道图 | √ | 能根据航道情况正确选择航路的能力 | 3 | √ | 能根据航道情况正确选择航路的能力 | 6 | √ | 能根据航道情况正确选择航路的能力 | 6 | √ | 能根据航道情况正确选择航路的能力 | 3 | √ | 能根据航道情况正确选择航路的能力 | 6 | √ | 能根据航道情况正确选择航路的能力 | 6 |
|  | 上下水航行方法应用 |  | √ | 能根据上下的情况正确选择航行方法 | 2 | √ | 能根据上下的情况正确选择航行方法 | 4 | √ | 能根据上下的情况正确选择航行方法 | 4 | √ | 能根据上下的情况正确选择航行方法 | 2 | √ | 能根据上下的情况正确选择航行方法 | 4 | √ | 能根据上下的情况正确选择航行方法 | 4 |
|  | 航行中吊向点、转向点、过河点、船位选择与控制 |  | √ | 能正确选择与控制船位，通过吊向点、转向点及过河点 | 3 | √ | 能正确选择与控制船位，通过吊向点、转向点及过河点 | 6 | √ | 能正确选择与控制船位，通过吊向点、转向点及过河点 | 6 | √ | 能正确选择与控制船位，通过吊向点、转向点及过河点 | 3 | √ | 能正确选择与控制船位，通过吊向点、转向点及过河点 | 6 | √ | 能正确选择与控制船位，通过吊向点、转向点及过河点 | 6 |
| 航道示意图的识读与填绘 | 助航标志与交通安全标志识别 | 航道图、填绘图工具 | √ | 能正确识读和填绘助航标志名称、位置、灯光性质；标注交通安全标志 | 2 | √ | 能正确识读和填绘助航标志名称、位置、灯光性质；标注交通安全标志 | 2 | √ | 能正确识读和填绘助航标志名称、位置、灯光性质；标注交通安全标志 | 3 | √ | 能正确识读和填绘助航标志名称、位置、灯光性质；标注交通安全标志 | 2 | √ | 能正确识读和填绘助航标志名称、位置、灯光性质；标注交通安全标志 | 3 | √ | 能正确识读和填绘助航标志名称、位置、灯光性质；标注交通安全标志 | 3 |
|  | 航行注意事项识别 |  | √ | 能正确说明所填绘航段的通航规定、航法、VTS、报告线、报告频道、及其他航行注意事项 | 2 | √ | 能正确说明所填绘航段的通航规定、航法、VTS、报告线、报告频道、及其他航行注意事项 | 2 | √ | 能正确说明所填绘航段的通航规定、航法、VTS、报告线、报告频道、及其他航行注意事项 | 3 | √ | 能正确说明所填绘航段的通航规定、航法、VTS、报告线、报告频道、及其他航行注意事项 | 2 | √ | 能正确说明所填绘航段的通航规定、航法、VTS、报告线、报告频道、及其他航行注意事项 | 3 | √ | 能正确说明所填绘航段的通航规定、航法、VTS、报告线、报告频道、及其他航行注意事项 | 3 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 航道示意图的识读与填绘 | 识读航道概况 | 航道图、填绘图工具 | √ | 识读地名、浅滩、主要碍航物位置、高度、深度；能正确标明航道主缓流所在岸别、控制河段与锚地 | 3 | √ | 识读地名、浅滩、主要碍航物位置、高度、深度；能正确标明航道主缓流所在岸别、控制河段与锚地 | 3 | √ | 识读地名、浅滩、主要碍航物位置、高度、深度；能正确标明航道主缓流所在岸别、控制河段与锚地 | 3 | √ | 识读地名、浅滩、主要碍航物位置、高度、深度；能正确标明航道主缓流所在岸别、控制河段与锚地 | 3 | √ | 识读地名、浅滩、主要碍航物位置、高度、深度；能正确标明航道主缓流所在岸别、控制河段与锚地 | 3 | √ | 识读地名、浅滩、主要碍航物位置、高度、深度；能正确标明航道主缓流所在岸别、控制河段与锚地 | 3 |
|  | 各类水上水下管线 、建筑物及通航尺度的航线与交通流识读 |  | √ | 识读各类水上水下管线 、建筑物及通航尺度，能正确标明上下水的航线与交通流的方向 | 3 | √ | 识读各类水上水下管线 、建筑物及通航尺度，能正确标明上下水的航线与交通流的方向 | 3 | √ | 识读各类水上水下管线 、建筑物及通航尺度，能正确标明上下水的航线与交通流的方向 | 3 | √ | 识读各类水上水下管线 、建筑物及通航尺度，能正确标明上下水的航线与交通流的方向 | 3 | √ | 识读各类水上水下管线 、建筑物及通航尺度，能正确标明上下水的航线与交通流的方向 | 3 | √ | 识读各类水上水下管线 、建筑物及通航尺度，能正确标明上下水的航线与交通流的方向 | 3 |
| 船舶的瞭望与碰撞危险判断 | 如何保持正规瞭望 | 望远镜、雷达、AIS船舶自动识别仪、海图机、甚高频（VHF）、船舶汽笛、测深仪、探照灯、信号旗、信号灯、对讲机、广播系统 | √ | 能正确保持船舶正规瞭望 | 2 | √ | 能正确保持船舶正规瞭望 | 2 | √ | 能正确保持船舶正规瞭望 | 4 | √ | 能正确保持船舶正规瞭望 | 4 | √ | 能正确保持船舶正规瞭望 | 4 | √ | 能正确保持船舶正规瞭望 | 4 |
|  | 碰撞的危险判断 |  | √ | 掌握船舶最基本的船舶碰撞的危险判断方法（舷角方位判断方法），有雷达的船舶，还应掌握应用雷达进行船舶碰撞危险判断 | 4 | √ | 掌握船舶最基本的船舶碰撞的危险判断方法（舷角方位判断方法），有雷达的船舶，还应掌握应用雷达进行船舶碰撞危险判断 | 4 | √ | 掌握船舶最基本的船舶碰撞的危险判断方法（舷角方位判断方法），有雷达的船舶，还应掌握应用雷达进行船舶碰撞危险判断 | 4 | √ | 掌握船舶最基本的船舶碰撞的危险判断方法（舷角方位判断方法），有雷达的船舶，还应掌握应用雷达进行船舶碰撞危险判断 | 4 | √ | 掌握船舶最基本的船舶碰撞的危险判断方法（舷角方位判断方法），有雷达的船舶，还应掌握应用雷达进行船舶碰撞危险判断 | 4 | √ | 掌握船舶最基本的船舶碰撞的危险判断方法（舷角方位判断方法），有雷达的船舶，还应掌握应用雷达进行船舶碰撞危险判断 | 4 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 船舶避碰规则避让与运用 | 声号、号灯、号型及旗号的识别与使用 | 信号灯、信号旗、船上应变部署表、船舶汽笛、甚高频（VHF）、舵机、航行灯控制系统、望远镜、AIS、探照灯、雾钟、号型、雷达、测深仪 | √ | 能正确识别和使用船舶声号、号灯、号型及旗号来进行船舶避让 | 8 | √ | 能正确识别和使用船舶声号、号灯、号型及旗号来进行船舶避让 | 8 | √ | 能正确识别和使用船舶声号、号灯、号型及旗号来进行船舶避让 | 10 | √ | 能正确识别和使用船舶声号、号灯、号型及旗号来进行船舶避让 | 8 | √ | 能正确识别和使用船舶声号、号灯、号型及旗号来进行船舶避让 | 10 | √ | 能正确识别和使用船舶声号、号灯、号型及旗号来进行船舶避让 | 10 |
|  | 车舵的合理使用 |  | √ | 能正确合理使用船舶车舵来进行船舶避让，保持船舶安全航行 | 8 | √ | 能正确合理使用船舶车舵来进行船舶避让，保持船舶安全航行 | 8 | √ | 能正确合理使用船舶车舵来进行船舶避让，保持船舶安全航行 | 10 | √ | 能正确合理使用船舶车舵来进行船舶避让，保持船舶安全航行 | 8 | √ | 能正确合理使用船舶车舵来进行船舶避让，保持船舶安全航行 | 10 | √ | 能正确合理使用船舶车舵来进行船舶避让，保持船舶安全航行 | 10 |
|  | 船舶避让的有效性 |  | √ | 运用船舶避碰规则进行船舶避让，避让船舶在安全距离以上通过 | 8 | √ | 运用船舶避碰规则进行船舶避让，避让船舶在安全距离以上通过 | 8 | √ | 运用船舶避碰规则进行船舶避让，避让船舶在安全距离以上通过 | 12 | √ | 运用船舶避碰规则进行船舶避让，避让船舶在安全距离以上通过 | 8 | √ | 运用船舶避碰规则进行船舶避让，避让船舶在安全距离以上通过 | 12 | √ | 运用船舶避碰规则进行船舶避让，避让船舶在安全距离以上通过 | 12 |
| 特别规定的应用 | 正确报告交通指挥中心的程序和内容 | 船舶汽笛、甚高频（VHF）、航行灯控制系统、望远镜、AIS、探照灯、雾钟、号型、雷达、测深仪 | √ | 正确报告交通指挥中心的程序和内容 | 4 | √ | 正确报告交通指挥中心的程序和内容 | 4 | √ | 正确报告交通指挥中心的程序和内容 | 4 | √ | 正确报告交通指挥中心的程序和内容 | 4 | √ | 正确报告交通指挥中心的程序和内容 | 4 | √ | 正确报告交通指挥中心的程序和内容 | 4 |
|  | 定线制水域正确航行 |  | √ | 遵守定线制水域航行规定，保持船舶正确航行在制水域 | 4 | √ | 遵守定线制水域航行规定，保持船舶正确航行在制水域 | 4 | √ | 遵守定线制水域航行规定，保持船舶正确航行在制水域 | 4 | √ | 遵守定线制水域航行规定，保持船舶正确航行在制水域 | 4 | √ | 遵守定线制水域航行规定，保持船舶正确航行在制水域 | 4 | √ | 遵守定线制水域航行规定，保持船舶正确航行在制水域 | 4 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 特别规定的应用 | 限制水域规定的正确运用 | 船舶汽笛、甚高频、航行灯控制系统、望远镜、AIS、探照灯、雾钟、号型、雷达、测深仪 | √ | 遵守限制水域规定（禁止抛锚、追越、掉头、限速、减速），正确运用规定进行船舶操纵避让航行 | 4 | √ | 遵守限制水域规定（禁止抛锚、追越、掉头、限速、减速），正确运用规定进行船舶操纵避让航行 | 4 | √ | 遵守限制水域规定（禁止抛锚、追越、掉头、限速、减速），正确运用规定进行船舶操纵避让航行 | 4 | √ | 遵守限制水域规定（禁止抛锚、追越、掉头、限速、减速），正确运用规定进行船舶操纵避让航行 | 4 | √ | 遵守限制水域规定（禁止抛锚、追越、掉头、限速、减速），正确运用规定进行船舶操纵避让航行 | 4 | √ | 遵守限制水域规定（禁止抛锚、追越、掉头、限速、减速），正确运用规定进行船舶操纵避让航行 | 4 |
| 弯、窄、浅险槽航行操作 | 上行航行操作时在弯、窄、浅险槽航段的航法及航行注意事项 | 实船及相应水域 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 |
|  | 下行航行操作时在弯、窄、浅险槽航段的航法及航行注意事项 |  | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 | √ | ·航路选择正确； ·船位合理； ·航迹平顺； ·船速控制合理，会让程序正确，避让措施有效、安全会让。 | 2 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 掉头操作 | 掉头地点和掉头方向选择 | 实船及相应水域 | √ | 能正确选择掉头位置和方向 | 2 | √ | 能正确选择掉头位置和方向 | 2 | √ | 能正确选择掉头位置和方向 | 2 | √ | 能正确选择掉头位置和方向 | 2 | √ | 能正确选择掉头位置和方向 | 2 | √ | 能正确选择掉头位置和方向 | 2 |
|  | 掉头的操纵方法的选择和运用 |  | √ | ·选用的掉头操纵方法正确； ·熟练运用信号、车、舵配合，完成掉头作业。 | 2 | √ | ·选用的掉头操纵方法正确； ·熟练运用信号、车、舵配合，完成掉头作业。 | 2 | √ | ·选用的掉头操纵方法正确； ·熟练运用信号、车、舵配合，完成掉头作业。 | 2 | √ | ·选用的掉头操纵方法正确； ·熟练运用信号、车、舵配合，完成掉头作业。 | 2 | √ | ·选用的掉头操纵方法正确； ·熟练运用信号、车、舵配合，完成掉头作业。 | 2 | √ | ·选用的掉头操纵方法正确； ·熟练运用信号、车、舵配合，完成掉头作业。 | 2 |
| 抛锚操作 | 抛锚地点的选择 | 实船及相应水域 | √ | 能正确选择抛锚地点 | 2 | √ | 能正确选择抛锚地点； | 2 |  |  |  | √ | 能正确选择抛锚地点； | 2 |  |  |  | √ | 能正确选择抛锚地点； | 2 |
|  | 抛锚方法的选择 |  | √ | ·正确选择抛锚方法； ·熟练运用抛锚时车舵配合使用操纵技巧； |  | √ | ·正确选择抛锚方法； ·熟练运用抛锚时车舵配合使用操纵技巧； |  |  |  |  | √ | ·正确选择抛锚方法； ·熟练运用抛锚时车舵配合使用操纵技巧； |  |  |  |  | √ | ·正确选择抛锚方法； ·熟练运用抛锚时车舵配合使用操纵技巧； |  |
|  | 应急抛锚 |  | √ | 掌握船舶应急抛锚应用 |  | √ | 掌握船舶应急抛锚应用 |  |  |  |  | √ | 掌握船舶应急抛锚应用 |  |  |  |  | √ | 掌握船舶应急抛锚应用 |  |
| 起锚操作 | 起锚操作 | 实船及相应水域 | √ | ·掌握起锚操作方法 ·熟练运用起锚时车舵配合使用操纵技巧； | 1 | √ | ·掌握起锚操作方法 ·熟练运用起锚时车舵配合使用操纵技巧； | 1 |  |  |  | √ | ·掌握起锚操作方法 ·熟练运用起锚时车舵配合使用操纵技巧； | 1 |  |  |  | √ | ·掌握起锚操作方法 ·熟练运用起锚时车舵配合使用操纵技巧； | 1 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 靠泊操纵 | 靠泊操纵(包括声号及信号使用；VHF联系；靠泊方式选择；船速、船位控制；前后人员联系；车、舵、锚、缆使用；靠妥后船位) | 实船及相应水域 | √ | ·正确使用声号和信号； ·主动通报本船动态和意图； ·靠泊方法选择合理、正确，·前后联系密切； ·船位、船速控制到位； ·车舵、锚、缆使用合理； ·能顺利靠泊，靠妥后船位合理。 ·停车淌航操作及船舶惯性的运用 | 4 | √ | ··正确使用声号和信号； ·主动通报本船动态和意图； ·靠泊方法选择合理、正确，·前后联系密切； ·船位、船速控制到位； ·车舵、锚、缆使用合理； ·能顺利靠泊，靠妥后船位合理。 ·停车淌航操作及船舶惯性的运用 | 4 |  |  |  | √ | ·正确使用声号和信号； ·主动通报本船动态和意图； ·靠泊方法选择合理、正确，·前后联系密切； ·船位、船速控制到位； ·车舵、锚、缆使用合理； ·能顺利靠泊，靠妥后船位合理。 ·停车淌航操作及船舶惯性的运用 | 4 |  |  |  | √ | ·正确使用声号和信号； ·主动通报本船动态和意图； ·靠泊方法选择合理、正确，·前后联系密切； ·船位、船速控制到位； ·车舵、锚、缆使用合理； ·能顺利靠泊，靠妥后船位合理。 ·停车淌航操作及船舶惯性的运用 | 4 |
| 离泊操纵 | 离泊操纵(包括声号及信号使用；VHF联系；离泊方法选择；离泊时机选择；车、舵、锚、缆使用) |  | √ | ·正确使用声号和信号； ·主动通报本船动态和意图； ·离泊方法选择正确； ·车舵、锚、缆使用合理； ·操作熟练并顺利离泊。 | 2 | √ | ·正确使用声号和信号； ·主动通报本船动态和意图； ·离泊方法选择正确； ·车舵、锚、缆使用合理； ·操作熟练并顺利离泊 | 2 |  |  |  | √ | ·正确使用声号和信号； ·主动通报本船动态和意图； ·离泊方法选择正确； ·车舵、锚、缆使用合理； ·操作熟练并顺利离泊 | 2 |  |  |  | √ | ·正确使用声号和信号； ·主动通报本船动态和意图； ·离泊方法选择正确； ·车舵、锚、缆使用合理； ·操作熟练并顺利离泊 | 2 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 桥区航行操作 | 桥梁区域的情况和航行规定 | 实船及相应桥区水域 | √ | ·熟悉桥区的航行尺度； ·掌握桥区航行有关安全管理规定； | 1 | √ | ·熟悉桥区的航行尺度； ·掌握桥区航行有关安全管理规定； | 1 | √ | ·熟悉桥区的航行尺度； ·掌握桥区航行有关安全管理规定； | 1 | √ | ·熟悉桥区的航行尺度； ·掌握桥区航行有关安全管理规定； | 1 | √ | ·熟悉桥区的航行尺度； ·掌握桥区航行有关安全管理规定； | 1 | √ | ·熟悉桥区的航行尺度； ·掌握桥区航行有关安全管理规定； |  |
|  | 通过桥区的操作方法 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过桥准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位。 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过桥准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过桥准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过桥准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过桥准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位。 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过桥准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位 |  |
| 闸（坝）区航行操作 | 闸（坝）区的情况和航行规定 | 实船及相应闸（坝）区水域 | √ | ·熟悉闸（坝）区的航行尺度； ·掌握闸（坝）区航行安全管理规定； | 1 | √ | ·熟悉闸（坝）区的航行尺度； ·掌握闸（坝）区航行安全管理规定； | 1 | √ | ·熟悉闸（坝）区的航行尺度； ·掌握闸（坝）区航行安全管理规定； | 1 | √ | ·熟悉闸（坝）区的航行尺度； ·掌握闸（坝）区航行安全管理规定； | 1 | √ | ·熟悉闸（坝）区的航行尺度； ·掌握闸（坝）区航行安全管理规定； | 1 | √ | ·熟悉闸（坝）区的航行尺度； ·掌握闸（坝）区航行安全管理规定； | 1 |
|  | 通过闸（坝）区的操作方法 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过闸（坝）区准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位。 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过闸（坝）区准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位。 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过闸（坝）区准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位。 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过闸（坝）区准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位。 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过闸（坝）区准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位。 |  | √ | ·按规定报告本船动态； ·过闸（坝）区准备充分； ·船位落位； ·航向及速度的控制合理、能及时调整船位。 |  |

## 模块四  船舶应急应变

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 突遇能见度不良时航行操作 | 遇雾航行操作 | 实船及相应水域 | √ | ·具备突遇浓雾，能见度不良时的应急操船能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·具备突遇浓雾，能见度不良时的应急操船能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·具备突遇浓雾，能见度不良时的应急操船能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·具备突遇浓雾，能见度不良时的应急操船能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·具备突遇浓雾，能见度不良时的应急操船能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·具备突遇浓雾，能见度不良时的应急操船能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 |
|  | 遇雨（雪）航行操作 |  | √ | ·掌握突遇雨（雪），能见度不良时应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 |  | √ | ·掌握突遇雨（雪），能见度不良时应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 |  | √ | ·掌握突遇雨（雪），能见度不良时应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 |  | √ | ·掌握突遇雨（雪），能见度不良时应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 |  | √ | ·掌握突遇雨（雪），能见度不良时应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 |  | √ | ·掌握突遇雨（雪），能见度不良时应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 |  |
| 大风浪中船舶操纵 | 大风浪中船舶操纵 | 实船及相应水域 | √ | ·掌握在大风浪中的情况下，合理选择航路，使用安全航速及大风浪中择地锚泊的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在大风浪中的情况下，合理选择航路，使用安全航速及大风浪中择地锚泊的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在大风浪中的情况下，合理选择航路，使用安全航速及大风浪中择地锚泊的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在大风浪中的情况下，合理选择航路，使用安全航速及大风浪中择地锚泊的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在大风浪中的情况下，合理选择航路，使用安全航速及大风浪中择地锚泊的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在大风浪中的情况下，合理选择航路，使用安全航速及大风浪中择地锚泊的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 船舶失控应急 | 主机失灵应急处置 | 实船及相应水域 | √ | ·掌握在主机失控的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在主机失控的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在主机失控的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在主机失控的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在主机失控的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在主机失控的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 |
| 船舶失控应急 | 舵机失灵应急处置 | 实船及相应水域 | √ | ·掌握在舵机失灵的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在舵机失灵的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在舵机失灵的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在舵机失灵的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在舵机失灵的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在舵机失灵的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 |
|  | 船舶失电应急处置 |  | √ | ·掌握在船舶失电的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急配合与行动能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶失电的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急配合与行动能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶失电的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急配合与行动能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶失电的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急配合与行动能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶失电的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急配合与行动能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶失电的情况下，应急操纵船舶的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急配合与行动能力 | 1 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 船舶碰撞应急 | ·碰撞前的紧急操船； ·碰撞后的应变措施 | 实船及相应水域 | √ | ·掌握在紧迫局面至船舶碰撞前应急操纵船舶减小碰撞损失的能力； ·碰撞后采取应变措施保证人命安全、减小财产损失、防止水域环境污染的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在紧迫局面至船舶碰撞前应急操纵船舶减小碰撞损失的能力； ·碰撞后采取应变措施保证人命安全、减小财产损失、防止水域环境污染的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在紧迫局面至船舶碰撞前应急操纵船舶减小碰撞损失的能力； ·碰撞后采取应变措施保证人命安全、减小财产损失、防止水域环境污染的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在紧迫局面至船舶碰撞前应急操纵船舶减小碰撞损失的能力； ·碰撞后采取应变措施保证人命安全、减小财产损失、防止水域环境污染的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在紧迫局面至船舶碰撞前应急操纵船舶减小碰撞损失的能力； ·碰撞后采取应变措施保证人命安全、减小财产损失、防止水域环境污染的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在紧迫局面至船舶碰撞前应急操纵船舶减小碰撞损失的能力； ·碰撞后采取应变措施保证人命安全、减小财产损失、防止水域环境污染的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 |
| 船舶火灾应急 | 船舶火灾应急处置 | 实船及相应水域 | √ | ·掌握在船舶火灾的情况下，应急操纵船舶减小火灾损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶火灾的情况下，应急操纵船舶减小火灾损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶火灾的情况下，应急操纵船舶减小火灾损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶火灾的情况下，应急操纵船舶减小火灾损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶火灾的情况下，应急操纵船舶减小火灾损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶火灾的情况下，应急操纵船舶减小火灾损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 船舶触礁/搁浅的应急 | 船舶触礁/搁浅应急处置 | 实船及相应水域 | √ | ·掌握在船舶触礁/搁浅的情况下，应急操纵船舶减小触礁/搁浅损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶触礁/搁浅的情况下，应急操纵船舶减小触礁/搁浅损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶触礁/搁浅的情况下，应急操纵船舶减小触礁/搁浅损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶触礁/搁浅的情况下，应急操纵船舶减小触礁/搁浅损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶触礁/搁浅的情况下，应急操纵船舶减小触礁/搁浅损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶触礁/搁浅的情况下，应急操纵船舶减小触礁/搁浅损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 |
| 船舶走锚应急 | ·走锚的判定； ·走锚的应急措施 | 实船及相应水域 | √ | ·能正确判定船舶是否走锚； ·能正确有效的采取走锚后的应急措施； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·能正确判定船舶是否走锚； ·能正确有效的采取走锚后的应急措施； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·能正确判定船舶是否走锚； ·能正确有效的采取走锚后的应急措施； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·能正确判定船舶是否走锚； ·能正确有效的采取走锚后的应急措施； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·能正确判定船舶是否走锚； ·能正确有效的采取走锚后的应急措施； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·能正确判定船舶是否走锚； ·能正确有效的采取走锚后的应急措施； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 油污染应急 | 船舶油污染应急处置 | 实船及相应水域 | √ | ·掌握在船舶发生油污染的情况下，采取应急措施减小水域污染损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶发生油污染的情况下，采取应急措施减小水域污染损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶发生油污染的情况下，采取应急措施减小水域污染损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶发生油污染的情况下，采取应急措施减小水域污染损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶发生油污染的情况下，采取应急措施减小水域污染损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 | √ | ·掌握在船舶发生油污染的情况下，采取应急措施减小水域污染损失的能力； ·掌握内外沟通交流能力； ·应急组织与指挥能力 | 1 |
| 人员落水应急 | ·人员（或发现有人员）落水的紧急操船； ·人员落水的施救措施。 | 实船及相应水域 | √ | ·人员落水后，能正确采取紧急操船措施防止人员伤亡； ·能正确有效的采取措施搜救落水人员； ·发现落水人员后，能正确有效的采取救助措施； ·能有效进行内外沟通交流 ； ·能有效进行应急组织与指挥 | 1 | √ | ·人员落水后，能正确采取紧急操船措施防止人员伤亡； ·能正确有效的采取措施搜救落水人员； ·发现落水人员后，能正确有效的采取救助措施； ·能有效进行内外沟通交流 ； ·能有效进行应急组织与指挥 | 1 | √ | ·人员落水后，能正确采取紧急操船措施防止人员伤亡； ·能正确有效的采取措施搜救落水人员； ·发现落水人员后，能正确有效的采取救助措施； ·能有效进行内外沟通交流 ； ·能有效进行应急组织与指挥 | 1 | √ | ·人员落水后，能正确采取紧急操船措施防止人员伤亡； ·能正确有效的采取措施搜救落水人员； ·发现落水人员后，能正确有效的采取救助措施； ·能有效进行内外沟通交流 ； ·能有效进行应急组织与指挥 | 1 | √ | ·人员落水后，能正确采取紧急操船措施防止人员伤亡； ·能正确有效的采取措施搜救落水人员； ·发现落水人员后，能正确有效的采取救助措施； ·能有效进行内外沟通交流 ； ·能有效进行应急组织与指挥 | 1 | √ | ·人员落水后，能正确采取紧急操船措施防止人员伤亡； ·能正确有效的采取措施搜救落水人员； ·发现落水人员后，能正确有效的采取救助措施； ·能有效进行内外沟通交流 ； ·能有效进行应急组织与指挥 | 1 |

## 模块五  货物积载与系固

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 重、大件货物积载与系固 | 重、大件货物积载 | ·重大件货物的挂图，实物模型； ·重大件货物的系固图； ·系固设备 |  |  |  | √ | 能正确进行重、大件货物积载 | 1 |  |  |  | √ | 能正确进行重、大件货物积载 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重、大件货物系固 |  |  |  |  | √ | 能正确进行重、大件货物系固 | 1 |  |  |  | √ | 能正确进行重、大件货物系固 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中拱与中垂 |  |  |  |  | √ | 了解中拱与中垂的危害；能正确采取避免中拱与中垂的预防措施 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集装箱积载与系固 | 集装箱积载 | ·集装箱船舶及相关配积载资料； ·集装箱系固设备 |  |  |  | √ | 能正确进行集装箱积载 | 1 |  |  |  | √ | 能正确进行集装箱积载 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集装箱船舶稳性 |  |  |  |  | √ | ·能正确判定集装箱船舶稳性； ·稳性不足时能采取正确有效的应对措施； | 0.5 |  |  |  | √ | ·能正确判定集装箱船舶稳性； ·稳性不足时能采取正确有效的应对措施； | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集装箱系固 |  |  |  |  | √ | 能正确有效进行集装箱系固 | 1 |  |  |  | √ | 能正确有效进行集装箱系固 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 固体散装货物积载 | 合理分配货物 | 散装固体船舶及相关资料 |  |  |  | √ | ·多个货舱能按舱容比合理分配货物； ·单个货舱能采取均匀装载货物的积载方式 | 1 |  |  |  | √ | ·多个货舱能按舱容比合理分配货物； ·单个货舱能采取均匀装载货物的积载方式 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装货顺序 |  |  |  |  | √ | 装舱或装或顺序合理 |  |  |  |  | √ | 装舱或装或顺序合理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平舱 |  |  |  |  | √ | 有效平舱 |  |  |  |  | √ | 有效平舱 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类船长 | 一类大副 | 一类二/三副 | 二类船长 | 二类驾驶员 | 三类驾驶员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
|  | 装货顺序 |  |  |  |  | √ | 装舱或装或顺序合理 |  |  |  |  | √ | 装舱或装或顺序合理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平舱 |  |  |  |  | √ | 有效平舱 |  |  |  |  | √ | 有效平舱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 散装液体货物积载 | 自由液面对稳性的影响 | 散装液体船舶及相关资料 |  |  |  | √ | 熟悉自由液面的产生，熟练掌握自由液面对稳性的影响； | 1 |  |  |  | √ | 熟悉自由液面的产生，并熟练掌握自由液面对稳性的影响； | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 船舶稳性不足时的应对措施 |  |  |  |  | √ | 能用车舵、压载水、装载等措施应对稳性不足。 |  |  |  |  | √ | 能用车舵、压载水、装载等措施应对稳性不足。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物标志识读 | 普通货物标志 | 实船、挂图及相关资料 |  |  |  | √ | 标志识别正确、熟练 | 1 |  |  |  | √ | 标志识别正确、熟练 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集装箱标志 |  |  |  |  | √ | 标志识别正确 |  |  |  |  | √ | 标志识别正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险货物包装及标志 |  |  |  |  | √ | 包装及标志识别正确、熟练 |  |  |  |  | √ | 包装及标志识别正确、熟练 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第三部分 船上实操培训教学指南

## 一、船舶安全值班意识训练

# （一）船舶驾驶人员安全值班

1.训练要点

（1）教会学员了解船舶结构、识别船舶防火结构图和应急安全通道标志及示意图。

（2）示范讲解船舶防火门、防风雨门、水密门装置的作用及开启或关闭方法，教会学员知晓相关装置的位置，熟练掌握其日常操作与维护管理要求。

（3）让学员知晓船舶一般部署制度和应变部署分工，熟悉船上应变部署的岗位分工及应急应变措施。示范讲解船上消防设备的配置及安放位置，如：警报触发点、警铃、灭火器、消防栓、太平斧和水龙带等。示范讲解风油切断装置、紧急停车的操作按钮、燃油应急速闭阀的安装位置及其操作要求，教学员能迅速找到安装位置并按要求进行熟练操作。

（4）通过示范讲解学学员掌握船上应变信号、避让声号、指示牌的含义及运用。

（5）熟悉驾驶台设施设备的基本操作与应急应变操作，如车、舵设备转换与应急操作。示范讲解船上机驾合一和手动及电动舵的应用和原理，教学员能对机驾合一及操舵设备进行规范操作，并懂得如何进行应急转换操作。

2.教学组织

以上5点教学任务，可将学员分A、B两组，进行示范或演习训练，每组2课时，两组交叉进行，可在航行实习中完成相关内容的实操训练。

# 3.评估标准

（1）熟练掌握船上防火门、防风门、水密门的作用和使用操作技巧。

（2）熟悉船上各种应急信号的声号、信号的鸣放和悬挂。

（3）能快速并准确看懂船上各种指示牌的含义。

（4）紧急情况时能根据船上防火疏散图指引，正确选择应急安全通道。

（5）掌握驾驶台设施设备的基本操作与应急应变操作。

（6）掌握船上机驾合一设备与车舵设备的合理配合使用，懂得利用车舵效应控制船位。

（7）懂得驾驶台机驾合一和舵机的应急转换操作，知道船上风油切断装置、紧急停车按钮、燃油应急速闭阀位置等常备应急装置的用途及使用。

## （二）海事案例分析

## 1.训练要点

（1）讲解水上交通事故的处理程序。

（2）讲解国内或本单位的事故案例。

（3）引导学员分析案例情况、原因、责任认定、吸取的经验教训。

（4）训练学员能对案例进行原因分析、对预防事故、减少事故的发生提出对策与建议。

# 2.教学组织

以上4点教学任务，学员分A、B两组，每组1课时，两组交叉进行，尽可能采取启发式、示范式教学，也可通过水上交通安全事故录像进行教学。

3.评估标准

（1）熟悉水上交通事故的一般处理流程。

（2）懂得对案件进行事故原因分析和责任认定的基本方法。

（3）能从案例中总结吸取经验和教训（可以口述或文字表达出来）。

## 二、船舶助航和通讯设备的操作

# （一）磁罗经的操作

1.训练要点

示范讲解：

（1）磁罗经使用前的检查：包括①灵敏度检查：先看基线所指度数，然后用小铁块吸罗经卡转2-3度，拿开铁块，看罗经卡能否回到原处，如偏离超过0.2度，则表示应更换轴针或轴帽。②常规检查：罗盆内是否有气泡；罗盆在常平环上是否保持水平；罗经液体是否无色透明且无沉淀物；磁罗经附近是否放置有铁器；磁罗经是否有损坏等。

（2）磁罗经的航向读取：船首线与罗经刻度盘的吻合处的计数。

（3）用方位圈测量某物标方位：①从箱内取出方位圈，经检查正常后，安放在罗盆上，保持平衡（（水准仪气泡位于中央）且能自由转动；②慢慢转动方位圈，使物标照准线与所测物标中心线重合；③双手离开方位圈和罗盆，从罗经盘上正确读取物标方位；④取下方位圈，装入箱中。

# 2.教学组织

将学员分A、B两组，先集中讲解各知识点及实操概念及训练任务要求，再分每组交叉进行训练，应主要通过实际设备操作训练让学员掌握磁罗经的航向读取和物标方位的测量。

# 3.评估标准

（1）使用前能按规定检查，知道磁罗经是否可用。

（2）读取罗经的航向误差小于0.5度。

（3）使用方位圈测方位方法正确，熟练。读取方位误差小于0.5度。

（二）测深仪的操作

1.训练要点

示范讲解：

（1）开关机操作。

（2）读取水深：正确选择适当量程，使深度清晰显示，准确读取水深。

（3）设置富裕水深警报：根据航道水深情况设定合适的富裕水深。

# 2.教学组织

将学员分A、B两组，先集中讲解各知识点及实操概念及训练任务要求，再分每组交叉进行训练，应主要通过实际设备操作训练让学员掌握测深仪水深的读取及富裕水深警报的设置。

# 3.评估标准

（1）开关机程序正确。

（2）能熟练操作机器、准确读取水深。

（3）会设置富裕水深警报。

# （三）甚高频（VHF）无线电话的操作

1.训练要点

示范讲解：

（1）开机操作：接好天线、电源。转动电源开关旋钮，开机。

（2）甚高频调试到最佳通话状态：将音量调整到一定大小，旋转噪声抑制旋钮，使噪声刚好消失。

（3）调到指定频道：用频道选择旋钮，选择指定频道。

（4）使用VHF通话：熟悉报考航线内正常航行频道和各港VTS中心报告的频道，并能使用VHF呼叫。

（5）关机。

# 2.教学组织

将学员分A、B两组，先集中讲解各知识点及实操概念及训练任务要求，再分每组交叉进行训练，应主要通过实际设备操作训练让学员掌握甚高频无线电话的调试与通话。

# 3.评估标准

（1）开机程序正确，正确用相关按钮，调整到最佳工作状态。

（2）熟悉各安全和报告频道。

（3）正确呼叫。

# （四）船用雷达的操作

1.训练要点

示范讲解：

（1）开机前的检查：在开机前接通船电，然后检查：①天线架上是否有障碍物或有人在该处工作；②将“增益”“海浪控制”及各“辉度”旋钮反时针旋至最小位置；③将“晴雨”或“雨雪控制”开关放置于“晴”位；④将“发射/预备”开关置于预备位置。

（2）开机：(a.)接通雷达电源开关， 显示器面板照明灯亮，调节“照明”旋钮使亮度适当；(b.)打开天线开关，天线即旋转；(c.)将“距离标度转换”开关放置小一档，以后按需要转换；(d.)调节“辉度”旋钮，使扫描线亮度适当；(e.)调节“固定距标辉度”旋钮，使固定距标亮度适当；(f.)调节“聚焦”旋钮，使固定距标最细；(g.)调节“增益”旋钮使荧光屏上略现杂波信号；(h.)调节“中心调节”旋钮，使扫描起始点对准荧屏中心；(i.)雷达电源接通3分钟后，将“发射/预备”开关置于“发射”位置；(j.)调节“调谐”旋钮，使回波信号最强；有雨雪干扰时，可将“晴雨”或“雨雪抑制”开关置于“雨”位置；(k.)当出现波浪干扰时，调节“波浪抑制”旋钮加以适当抑制，并将增益旋钮调小些；(l.)如果观测船首方向附近物标时，可暂时关掉船首标志线；(m.)调整合适量程；(n.)当暂时不用雷达时，应将高压开关置于“预备”位置，让发射机休息，以备随时使用。

（3）测量某一物标的距离和方位：调节出活动距标圈VRM和电子方位线EBL，测量附近水域某物标并读取其与本船的方位和距离。

（4）碰撞危险的初步判断：通过雷达判断附近水域的指定物标属于移动还是静止，并根据物标的方位距离变化情况，连续跟踪，当来船相对我船方位变化不大，距离逐渐减小，即可初步判断对我船可能构成碰撞危险。

（5）关机：①关高压，将高压开关放在“预备”位置。②将“辉度”、“增益”及“海浪控制”反时针旋到底。③关天线开关。④关雷达电源。⑤断开船电。

# 2.教学组织

将学员分A、B两组，先集中讲解各知识点及实操概念及训练任务要求，再分每组交叉进行训练，应主要通过实际设备操作训练让学员掌握雷达的操作。

# 3.评估标准

（1）使用前按规定检查。

（2）能正确开启雷达，熟悉调节增益、调谐、抗海浪干扰等操作，能把雷达调整到最佳工作状态。

（3）能调节出活动距标圈VRM和电子方位线EBL，并正确读取物标距离和方位。

（4）能正确判断碰撞危险。

# （五）全球卫星导航仪（GPS）的操作

示范讲解：

(1)开机: 接通电源，按开关键,调节对比度和亮度。

（2）读取船舶的船位、航速和航迹向。

（3）航迹调用：按”DISPLAY/SEL”显示模式选择，选择“PLOT”键。

（4）设定航路点到达报警、锚更报警、偏航报警：按“MENU”，按“ALARM SETTINGS”,选择“ARRIVAL”，在“ALARM Range”输入预警数值.选择“ANCHOR”，在“ALARM Range”输入预警数值，选择“XTE”，在“ALARM Range”输入预警数值。

（5）关机

# 2.教学组织

将学员分A、B两组，先集中讲解各知识点及实操概念及训练任务要求，再分每组交叉进行训练，应主要通过实际设备操作训练让学员掌握全球卫星导航仪（GPS）的操作。

# 3.评估标准

（1）开机程序正确。

（2）能熟练操作机器、准确读取船位、航速、航向。

（3）清楚如何设置警报。

# （六）船载AIS的操作

# 示范讲解：

(1)开机:①接通电源，按开关键;②调整AIS的亮度和对比度；③调出并查看本船的静态信息。

（2）输入本船动态数据和设置：根据航次任务输入动态数据和信息，包括：目的港、到达时间、船员人数、吃水、航行状况、船舶类型等，以及CPA、TCPA和报警设置。

（3）查看目标船的数据资料：①打开主菜单；②找到并按TARGET DATA键，显示目标船表（Target List）；③按上下键，选择目标船；④按<ENT>键查看目标船的数据资料。

（4）查看本船接收的信息：查看本机所接收信息的总数量，查看收到他船发来的信息。

（5）发送信息：按“菜单”键，选择“信息或日志”，选择“新信息”，在目的地输入目标船MMSI码，在“信息”项里输入“TEST ONLY”内容，按“储存”键存储，按“发送”键。

（6）关机

# 2.教学组织

将学员分A、B两组，先集中讲解各知识点及实操概念及训练任务要求，再分每组交叉进行训练，应主要通过实际设备操作训练让学员掌握船载AIS的操作。

# 3.评估标准

（1）能正确开启AIS，调整AIS的亮度和对比度程序正确，效果合适。

（2）能正确调出本船的静态信息，输入本船的动态信息和设置。

（3）能正确查看接收的信息并正确发送信息。

## 三、船舶操纵技能实操训练

# （一）各种情况下的船舶操纵技能训练

1.训练要点

（1）示范讲解船舶操纵的基本原理，通过实操训练让学员学会使用机驾合一系统及舵机系统进行船舶航行操纵。

（2）示范讲解船舶单车、双车的效应以及对船舶操纵的影响。

（3）示范讲解舵的作用、车舵效应、船舶旋回性、船舶冲程。

（4）示范讲解风向、水流、水深、船身纵横倾对船舶操纵性能的影响。

（5）示范讲解岸壁、船间效应对船舶操纵性能的影响。

（6）教会学员如何判断水流方向，通过训练教会学员利用水流对船舶的作用下操纵船舶靠离码头。

（7）航行操纵训练让学员掌握训练水域码头情况、航道航行方法。

（8）示范弯、窄、浅险槽航行操纵方法，通过训练让学员掌握其操纵要领。

（9）示范讲解船舶在大风浪中的航行操纵注意事项，教会学员如何操纵船舶保持顶风、顶浪及掉头等航行。

（10）通过实操教会学员如何在顺、逆水中进行掉头操作，如何完成大角度操纵及航经汊河口时操纵方法、注意事项及其鸣放信号的使用。

（11）通过实际操船训练教会学员如何把握横越航道的时机，如何进行船舶动态预判，如何操纵船舶横越航道。

# 2.教学组织

将学员分A、B两组，先集中讲解第1、2、4、5点的知识点及实操概念及训练任务要求，再分每组交叉进行训练，应主要通过实际操船训练让学员掌握各种情况下的船舶操纵技法。

# 3.评估标准

（1）熟练掌握船舶车舵操纵配合使用的基本原理和技巧。

（2）掌握使用单车、双车时船舶舵机效应以及对船舶操纵的技巧。

（3）掌握船舶的惯性和停车淌航的操纵技巧。

（4）掌握船舵的作用和车舵效应对船舶的旋回性和船舶冲程的影响。

（5）掌握在弯、窄、浅险槽等航段航行船舶操纵方法，懂得岸吸及船间效应对船舶操纵性能的影响。

（6）掌握风向、水流、水深、船舶纵横倾对操纵性能的影响及利用水流作用进行操纵船舶靠离泊码头方法。

（7）掌握船舶横越航道操纵及掌握时机的方法和对来往船舶动态的判断。

（8）掌握船舶在顺水或逆水的掉头操纵和使用大角度操舵及航经汊河口的操纵方法及鸣放信号等运用。

（9）掌握操纵船舶横越航道靠泊方法。

# （二）能见度不良情况下船舶操纵方法

1.训练要点

（1）示范讲解能见度不良情况下船舶的操纵方法。包括让学员懂得各航段雾季的分布、特点、征兆及变化规律；雾航时的安全注意事项（减速使用安全航速、加强瞭望和鸣放雾号、注意收听雾号、机舱备车水手备锚）；值班船员应加强瞭望，到船舶前首较高处瞭望或使用雷达标绘等手段勘测判断船舶是否存在碰撞危险，通过AIS接收岸台和船台的预防报警以及船舶避碰的协调等信息，用甚高频（VHF）向附近船舶发布航行信息；如何正确判断他船声号及动态；在雾级转向浓雾趋势时，及时做好锚泊扎雾准备。

（2）示范讲解在雷雨或突遇雷暴雨天气的注意事项及安全航行方法。包括航行中出现雷雨时应检查避雷设施功能是否正常；立即开启雷达收搜航道通航情况，并且船长应到驾驶台值班；雷暴雨来临时，应减速并鸣放雾航声号需关闭甲板上所有的水密门等。

（3）示范讲解在雷雨大风中航行的操纵方法。包括加强瞭望，及早判断来船动态并做好避让准备；船舶采取避让行动时的操作要点；顶浪航行、顺浪航行、偏浪航行、滞航、漂航的技法；安全航行区域的选择、安全航速的合理使用、避风锚地选择等。

2、教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分A、B两组，先集中讲解相关知识点及操作概念与注意事项，再分组交叉进行实操示范训练。

3.评估标准

（1）懂得各航段雾季的分布、特点、征兆及变化规律。

（2）掌握船舶雾航的航行规定及注意事项。

（3）懂得船舶雾航期间驾驶员的职责要求和对外联系信号。

（4）掌握雾航在何时应该进行锚泊的时机和选择锚地须知。

（5）掌握在雷雨大风恶劣天气下操纵船舶安全航行方法和注意事项。

# （三）瞭望与判断

1.训练要点

（1）示范讲解保持正规瞭望的方法。包括如何使用用视觉、听觉进行目测，使用望远镜、雷达、AIS船舶自动识别机器、海图机、测深仪等设备进行判断，使用信号旗和信号灯、鸣笛、甚高频（VHF）等对外沟通联系。

（2）示范讲解当船舶在航、掉头、横越航道、靠离泊时瞭望及避碰的要求及方法。包括如何保持正规瞭望尽早发现他船及动态、提前鸣放正确声响信号并进行避让。

（3）教会学员如何根据通航环境、船舶动态，及时判断是否存在碰撞危险。

（4）教会学员用目测、助航设备等方法判断他船的航速、动态，并懂得选择正确的避让方法。

2、教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分A、B两组，先集中讲解相关知识点及操作要领与注意事项，再分组交叉进行实操示范训练。

3.评估标准

（1）掌握保持正规瞭望的方法和手段。

（2）掌握船舶各种航向前的瞭望及避让要求。

（3）能够根据通航环境及时判断出两船是否存在碰撞危险。

（4）掌握目测、助航仪器进行判断他船的航速和动态等航行数据。

# （四）船舶避让

1.训练要点

（1）通过示范演示让学员掌握船舶航行原则和避碰规定。

（2）教会学员如何根据通航环境、船舶动态、避让原则、航行规定作出合理避让。

（3）通过示范讲解教会学员正确配合使用双车船机驾合一及舵机性能操纵船舶在航行中采取避让措施。

（4）通过示范讲解教会学员在航行中如何通过车、舵的配合操纵船舶摆正船位，完成避让。

（5）教会学员正确使用会船、掉头、靠离泊、追越、横越等声响信号，能看懂减速、演习、过江渡船等信号旗，懂得锚泊、搁浅、失控、工程船等号型及号灯。

（6）教会学员在航行中怎样使用甚高频（VHF）和声号进行沟通避让。

（7）让学员掌握船舶航行中相遇、追越、通过桥区时的避让方法或各码头水域侯泊地点选择。

2.教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分A、B两组，先集中讲解船舶航行原则和避碰规定以及操作要领与注意事项，再分组交叉进行实操示范训练。

3.评估标准

（1）掌握船舶航行规定和避碰原则要求。

（2）能根据船舶动态、通航环境、避让原则、航行规定等判断进行合理的避让行动。

（3）掌握双车船机驾合一与舵机配合操纵的性能及船舶效应。

（4）掌握常用航行避让信号的使用和辨识。

（5）懂得在航行中运用助航设备进行对外沟通联系。

（6）掌握训练水域航道的通航情况。

## （五）航道示意图的识读与填绘

1.训练要点

（1）讲解航道走向及通航情况，带学员进行实操航行训练。

（2）讲解各河道的里程、航道维护尺度水深、航宽、配标情况，带学员进行实操航行训练，了解配布海上助航标志的水域。

（3）示范讲解航道中各类岸标、浮标的名称、VTS、报告线、报告频道、位置、灯光性质（三要素）等，学员掌握航道重要地名、浅滩位置、主要碍航物位置、河段情况。

（4）示范讲解航行图或海图机上辨识航道概况，教会学员懂得看航道图及画航线。

（5）示范讲解地方特别规定，限速规定、禁航规定等。

（6）示范讲解各类水上水下管线 、建筑物及通航尺度，能正确标明上下水的航线与交通流的方向。

2.教学方案指导

组织完成以上教学任务时可将学员分两组或三组，先集中讲解航道图识读与填绘的操作要领与注意事项，再分组交叉进行实操训读练。

3.评估标准

（1)掌握航道的走向和通航情况。

（2）掌握各河道航段的里程、维护水深、航宽、航标等情况。

（3）掌握航道图中各类助航标志及重要地名、浅滩位置、主要碍航物位置、河段情况等情况。

（4）懂得使用船上海图机辨识航道情况。

（5）能正确识读和填绘助航标志名称、位置、灯光性质；标注交通安全标志、能正确标明航道主缓流所在岸别、控制河段与锚地、能正确标明上下水的航线与交通流的方向

## （六）航路与航法选择与控制

1.训练要点

（1）示范讲解航道、航路的选择、航行中吊向点、转向点、船位掌握和选择，带学员进行实操航行训练。

（2）示范训练航道上行或下行航法。

（3）介绍在航道航行时的安全注意事项。

（4）示范讲解航道的交汇点的航法、船舶接近码头时应注意的事项。

（5）进行特殊航道、航路的选择、航行中吊向点、转向点、船位掌握和选择训练。

（6）示范并训练按划定航道航行（航段有较多障碍物），根据水上助航标志在标内航道航行的方法。

2.教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分A、B两组，先集中讲解航行安全注意事项和操作要领，再分组交叉进行实操示范训练。

3.评估标准

（1）掌握在航道操纵船舶，对航路、航法的选择判断及航行注意事项。

（2）能根据航道上行或下行航法正确选择航行方法。

（3）能正确选择与控制船位，通过吊向点、转向点及过河点。

# （七）抛起锚作业

1.训练要点

（1）示范讲解锚泊设备的用途及应急使用技法。

（2）示范讲解锚地的选择原则和方法。

（3）示范讲解抛锚的时机及各种抛锚的方法，并在锚地进行抛锚实操训练（包括抛单锚、双锚泊、一字锚法，八字锚法、一点锚法、首尾锚法等）。

（4）示范讲解并训练应急抛锚的方法、船舶抛锚时的车舵配合使用操纵方法练习。

- 示范讲解起锚操纵方法，教会学员如何使用车舵配合起锚操纵。

2.教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分两组或三组，先集中讲解起锚原理、流程、操作要领与注意事项，再分组交叉进行实操训练。

3.评估标准

（1）懂得船上锚设备的用途或应急运用。

（2）掌握选择锚地的判断方法。

（3）掌握抛锚时机和各种抛锚常用方法及应用。

（4）掌握船舶应急抛锚的应用和抛锚时车舵配合使用操纵技巧。

（5）掌握操纵船舶使用车舵配合起锚作业。

# （八）靠、离泊操纵

1.训练要点

（1）示范讲解靠离码头技术操作要领，让学员掌握水流、风向等对船舶靠泊的影响。

（2）示范讲解靠泊前应考虑的因素，能正确估计风向、水流、码头长度、水深、结构、前后障碍物、港章规定和信号等，掌握本船惯性、倒车能力、应车速度、舵效、船型、受风情况等。

（3）示范讲解船舶靠码头的操纵要领，让学员掌握停车淌航、控制余速、靠拢角度、判断水流及风向等技术方法。

（4）示范讲解逆流靠码头的操作方法，让学员学会根据流速大小和本船冲程、倒车制动能力，在驶抵码头前的适当距离减速，停车；以适当的角度向码头游移驶进。。

（5）示范讲解船舶逆流小角度入位靠泊技术方法。

（6）示范讲解船舶逆流中角度入位靠泊方法。

（7）示范讲解船舶逆流大角度入位靠泊方法。

（8）示范讲解船舶掉头入位靠泊方法。

（9）示范讲解船舶顺水靠泊方法。

（10）示范讲解离泊码头的操作要领

（11）示范讲解顺水、逆水、开船首、开船尾的离泊方法。

（12）示范讲解单车入位靠泊及离泊方法。

2.教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分两组或三组，先集中讲解靠离泊操作的方法、流程、操作要领与注意事项，再分组交叉进行实操训练，最好采取“一对一”的轮训。

3.评估标准

（1）掌握船舶靠离码头车舵配合操作技术基本要领及技巧。

（2）懂得如何判断靠泊前必须考虑的因素。

（3）掌握操纵船舶在逆流及各种（小、中、大）角度入位靠泊方法。

（4）掌握操纵船舶进行掉头入位靠泊方法。

（5）掌握操纵船舶进行顺水靠泊方法。

（6）掌握操纵船舶进行离泊码头（顺水、逆水、开船首、开船尾）方法。

（7）掌握操纵船舶进行单车入位靠泊及离泊方法。

# （九）桥梁水域船舶操纵

1.训练要点

（1）示范讲解桥梁区域的通航特点、助航标志、不正常水流及各种风向对船舶的影响、桥梁通航孔宽度和净空高度，根据本船控制能力和情况，制定过桥操纵方法，让学员学会判断桥梁通航及过桥注意事项。

（2）示范讲解助航标志的相对位置、灯光、闪次，以及与桥、岸物标（灯光）在船前进的相对位置，让学员掌握看航行标志确定航道的方法。

（3）讲解桥梁区域的航行规定及桥区交通安全管理规则。

（4）示范讲解如何摆正船位通过桥孔的操纵方法，让学员学会船舶吊向航行方法。

（5）示范讲解逆水、顺水及受风影响时通过桥梁区域操纵方法。

（6）教会学员判断本船是否可以通过该桥孔的方法，学会看桥梁水尺数据来判断桥梁高度。

2.教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分两组或三组，先集中讲解桥梁水域船舶操纵的方法、流程、操作要领与注意事项，再分组交叉进行实操训练。

3.评估标准

（1）掌握桥梁通航情况特点及安全通航数据并确保操纵船舶安全通过桥

（2）懂得桥梁通航标志形状及灯光，知道桥梁区域航行规定及桥区交通安全管理规则。

（3）掌握正确判断和操纵船舶摆正船位安全通过桥区的方法。

（4）掌握在各种水流、天气、风向等情况下操纵船舶安全通过桥区的方法。

## 三、船舶应急应变训练

# （一）船舶火灾应急处置

1.训练要点

# （1）讲解船上发生火灾的原因和预防措施。

（2）示范讲解船舶发生火灾时应采取的应急措施。包括发出火警警报、消防应变响应、船舶操纵、通讯呼救等。

2.教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分两组或三组，先集中讲解船舶火灾发生的主要原因及预防措施，再分组交叉进行火灾演习训练。

3.评估标准

（1）掌握船上发生火灾时的应急措施及如何操纵船舶进行自救。

（2）掌握船舱内灭火的措施和处置方法。

（3）懂得客船发生火灾时应急疏散乘客流程。

（4）能及时判断出火灾对本船是否会造成重大影响并采取正确自救或预防措施。

（5）懂得如何将消防行动或演习在船舶《航行日志》里正确填写。

# （二）人员落水应急措施

1.训练要点

（1）示范讲解人员落水的紧急操船方法。包括操纵船方法、施救方法、求救信号等。

（2）示范讲解人员落水的施救措施。

（3）示范驶近落水者的操船方法。

2.教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分两组或三组，先集中讲解人员落水时的施救与操船方法和技术要领，再分组交叉进行人员落水时演习训练。

3.评估标准

（1）掌握发生人员落水船舶应急操纵方法及注意事项。

（2）掌握营救落水者的施救方法及鸣放信号。

## （3）掌握如何操纵船舶安全靠近落水者进行营救操作。

# （三）船舶碰撞应急处置

# 1.训练要点

# （1）讲解船舶发生碰撞的原因。

# （2）示范讲解船舶碰撞事故的预防措施，让学掌握遵守航行规定认真瞭望，及时正确判断来船方位和动态，及早确认会船信号，主动避让并选择正确航向。

# （3）示范讲解船舶碰撞前的应急操纵方法。

# 示范讲解船舶碰撞后采取的措施。

2.教学组织

# 组织完成以上教学任务时可将学员分两组或三组，先集中讲解船舶碰撞时操船方法和技术要领，再分组交叉进行模拟实操训练。

3.评估标准

（1）掌握控制船舶碰撞的船速和船位，能做到“避重就轻”。

（2）懂得碰撞前和后采取正确的应急措施。

（3）能迅速做出判断船舶碰撞后受损情况并采取正确应急处置措施。

（4）掌握客船在发生碰撞后的应急处置措施。

# （四）船舶触礁或搁浅应急处置

1.训练要点

（1）讲解船舶发生搁浅或触礁事故的原因。

（2）示范讲解搁浅/触礁前紧急操船方法。

（3）示范讲解搁浅/触礁处置措施。

2.教学组织

# 组织完成以上教学任务时可将学员分两组或三组，先集中讲解船舶搁浅或触礁时的紧急操船方法和技术要领，再分组交叉进行模拟实操训练。

3.评估标准

（1）懂得船舶发生搁浅或触礁的成因及判断。

（2）掌握船舶在搁浅或触礁前的应急操纵方法，懂得如何行动避免船舶受损是最少。

（3）掌握船舶在搁浅或触礁后的处置措施，能采取措施避免船舶受损继续加大及判断自救脱险的时机和方法。

# （五）船舶走锚应急措施

1.训练要点

（1）示范讲解判断走锚的方法。

（2）示范讲解船舶发生走锚时的应对措施。

2.教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分两组，先集中讲解船舶走锚时的紧急操船方法和技术要领，再分组交叉进行模拟实操训练。

3.评估标准

（1）懂得及时准确判断出船舶发生走锚方法。

# （2）掌握船舶走锚发生后的应对措施，并且使走锚情况得到安全有效控制

# 油污染应急处置

# 1.训练要点

（1)示范讲解加载燃油的操作流程和安全注意事项。

（2）示范讲解机损漏油的应急处置方法。

2.教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分两组，先集中讲解燃油加载时的准备工作要点、加载操作流程及安全注意事项，再分组交叉进行漏油处置的模拟训练。

3.评估标准

（1）懂得船舶加载燃油操作流程。

（2）掌握漏油基本应急处置方法及要求。

# （七）船舶失控应急措施

# 1.训练要点

（1）示范讲解机驾合一设备失灵应急处置方法。

（2）示范讲解舵机失灵应急处置方法。

（3）示范讲解船舶失电应急处置方法。

（4）示范讲解声力电话系统的用途及使用方法。

2.教学组织

组织完成以上教学任务时可将学员分两组，先集中讲解船舶在各种失控情况下的应急处置流程及安全注意事项，再分组交叉进行模拟训练。

3.评估标准

（1）掌握驾驶台机驾系统失灵应急措施处理及判断。

（2）掌握舵机失灵应急措施处理及判断。

（3）掌握船舶失电应急措施处理及基本故障排除。

- 有独立对故障进行判断并进行及时处理的能力。

四、货物积载与系固训练

## 1.训练要点

# （1）讲解重大件货物的积载要求。

# （2）重大件货物对船舶安全的影响。

# （3）讲解重大件货物系固设备的使用及系固方法，并进行训练。

# （4）讲解集装箱的识别。

# （5）讲解集装箱的配载要求及配载训练。

# （6）集装箱的稳性判断及计算、调整训练。

# （7）讲解集装箱系固及绑扎训练。

# （8）讲解固体散装货物积载。

# （9）讲解散装液体货物积载。

# （10）讲解货物标志识读。

# 2.教学组织

以上10点教学任务，学员分A、B两组，每组1课时，两组交叉进行，尽可能采取启发式、示范式教学，也可通过用图片、案例讲解、训练现场操作或采用相关软件进行模拟操作来组织教学。可结合跟班实习，在大副或船长的指导下，根据实船货物的变化，熟悉和练习货船货物积载与系固技能，掌握客船乘客人数的变化等。相关训练也可在模拟设备上进行。

3.评估标准

（1）能正确进行重、大件货物积载。

（2）了解中拱与中垂的危害；能正确采取避免中拱与中垂的预防措施。

（3）能正确进行集装箱积载。

（4）能正确判定集装箱船舶稳性；稳性不足时能采取正确有效的应对措施。

（5）能正确有效进行集装箱系固。

（6）多个货舱能按舱容比合理分配货物；单个货舱能采取均匀装载货物的积载方式；装舱或装货顺序合理。

（7）有效平舱。

（8）熟悉自由液面的产生，并熟练掌握自由液面对稳性的影响。

（10）液体货物积载能用车舵、压载水、装载等措施应对稳性不足。

（11）包装及标志识别正确、熟练。

第四部分  培训建议

## 一、培训建议

1.船上培训的教学内容应以主管机关所要求的内河船舶驾驶员岗位适任技能要求为主要依据。

2.课程纲要和训练时间安排指在提供了船上训练的指导性意见，培训师可根据实际需要在保证最低标准的基础上进行必要的调整。

3.尽可能使用教学小视频或教学素材发放给学员。

4.充分和良好的准备是课程成功和达到预期效果的关键。

5.注重在船培训期间的安全防护措施，在整个培训期间必须确保实操环境的安全，应始终要求学员严格遵守安全管理规定以及采取一切安全措施的重要性，船上实操应注重工作经验、技巧的传授与习得。

## 二、培训资料准备和文件记录控制建议

(一)准备课程实操内容

1.预先准备与实操内容相关的教学资料。

2.确认实训船或实习船的培训计划安排。

3.安排负责教学的船上培训师和培训管理人员。

# (二)开展船上培训实操课程步骤

1.检查船舶设施设备是否适用。

2.检查实操培训船舶的安全措施。

3.现场讲解、示范实操动作要领及要求。

4.对学员按人数分组进行集中实操课程训练。

5.安排学员在船上培训师的指导下进行航行实习训练。

6.定期检查或评估实操培训阶段效果。

# （三）实操现场管理

1.讲解实操项目的注意事项和传授实操技巧。

2.合理分配教学时数，确保每个学员的实操课时保持一致。

3.跟班培训将学员分配跟带班师傅进行跟班实习训练。

4.定期安排学员逐一项评估实操学习效果，掌握学员学习进度。

5.维护好船上实操教学的设施设备和做好跟班船舶实习情况的检查。

# （四）船上实操培训要求

结合课程纲要要求、模块内容及实操教学安排，加强示范、演示、演习、视频、动画等现代教学手段在实操教学中的应用，以提升船上实操培训效果。

# （五）教学文件的记录与控制

应根据要求，做好文件记录，记录至少应包括《船上培训实操训练计划》、《学员考勤表》、《评估记录表》等。

内河船舶船员船上实操培训手册

（轮机专业）

# 第一部分 基本要求

## 一、内河船员船上培训的目的

为了确保内河船舶轮机员能满足相应类别等级船上岗位适任标准要求，轮机员在任职前应接受职业素养、保持安全的轮机值班实习、船舶机械设备操作与管理、船舶电气设备操作管理与检修、船舶机械设备检修等模块专项技能与实船操作训练，以提高内河船舶轮机员的职业素养和岗位实操技能水平。

## 二、手册的使用建议

本手册提供了内河船舶轮机员船上岗位适任技能训练内容及标准，船上培训师应按“课程纲要”中规定的训练内容及技能标准，针对实习船舶设施设备的具体配置情况，制订相应培训课程。

船上实操训练内容应涵盖但不限于本手册“课程纲要”训练项目，“课程纲要”中规定的学时为最低培训学时。船上培训师应根据结合实操船舶实际状况，适当修正并且调整课程内容，编写相应的训练计划，分配好每个训练项目的具体训练时间，以保证每个学员均有足够的实操训练时间。项目训练可“一对一”或分组进行。

## 三、对培训对象的要求

参加船上实操培训的学员，应事先参加国家海事机关组织的相应类别等级内河船员适任理论统考并且成绩合格。

参加船上实操培训的学员，其身体条件应符合国家海事管理机构规定的内河船舶船员适任岗位健康标准。

## 四、培训规模

内河船舶船员船上实操培训班的规模应由海事主管机关根据船上培训师的数量、实操船舶设施设备配置、舱位及航线情况进行核定。对以小组方式进行集中培训的项目，每小组人数不得超过5人，且每个小组应配备至少一名船上培训师；跟班培训应由船上培训师进行“一对一”的轮训。

## 五、船上培训资源要求

1、培训和培训管理人员

为使船上实操培训取得实效，学员技能水平达到岗位适任标准要求，实施船上培训的单位必须拥有足够数量的培训和培训管理人员，具备但不限于合格的船上培训师、教学辅助人员、教学管理人员等。

2、对船上培训师的要求

（1）具有十年以上内河船舶船上工作资历，且无不安全行为记录；

（2）负责职务晋升培训的培训师的职务应不低于受训船员的职务，负责特殊培训合格证船上培训的培训师应持有相应的特殊培训合格证书及相关的工作资历；

（3）具备保持船舶安全航行的能力；

（4）需经过相应的培训，具备讲解和示范船上实操教学内容的能力，掌握一定教学技巧及经验；

（5）具备开展船上实操训练的安全管理工作经验；

（6）具有较好的口头及书面表达能力；

（7）身体健康。

3、船上教学设施和设备基本配置要求

为确保船上实操培训内容达到规定的轮机员岗位适任技能标准，要求实操培训船舶的总功率应不少于500KW，其机舱及甲板设备配置应达到但不限于以下基本要求。

1）内河船舶主机至少1台；

2）柴油发电机组至少2台；

3）船用水泵（消防泵、舱底泵、生活水泵、污水泵、手摇泵、燃油输送泵、海（淡）水泵各1台）；

4）油水分离器一台；

5）压力水柜1套、日用油柜2个；

6）船用变压器2台、总配电箱1个；

7）中央空调1套、空压机1台；

8）船用主机传令钟1套、主机报警装置2套；

9）充电机1台、船用蓄电池6组、起动电机2台；

10）齿轮箱2台；

11）机带柱塞泵（液压泵）1台、电动柱塞泵（舵机应急泵）1台 、操舵装置2套（一套手操，一套电操）；

12）柴油机附送工具1套；

13）船用电动锚机设备1套。

14）机舱管路系统、动力系统、供电系统、供水系统、燃油系统、照明系统、通风系统设施完善。

15）备有应急电源和应急照明装置。

16）驾驶台设有应急舵机启动按钮及应急电源的转换装置开关。

## 六、培训课程的编制要求

开展船上培训的单位应在每期培训开班前向海事管理机构申请课程确认。考虑到每期培训情况的不同，课程确认可结合开班工作一并完成，并向海事管理机构提交以下材料：

1、单位的名称、地址及联系方式；

2、实训船舶的名称、种类、总吨位、主机功率、航区，及配备的用于开展培训的设施设备情况

3、岸上培训师、船上培训师情况说明；

4、船上培训计划；

5、船上培训管理制度。

其中《船上培训计划》应包括但不限于以下内容：

1、总体培训目标；

2、培训规模及学员名单；

3、学员入学标准；

4、总学时安排；

5、培训日程表；

6、详细实践训练方案；

7、考核方法和安排；

8、教学管理和资源保障。

课程的编制应参照本手册中相应知识点的要求，应注意到各学习任务的先后次序和时间安排，并且安排应能结合公司营运规律和实训船的实际情况，这些因素可根据各学员的实际工作经验、能力、培训的师资和设备等实际情况进行适当的调整，考虑到培训效果，每名船上培训师一次最多允许对5名学员开展培训。

# 第二部分  课程纲要

按照“保持安全的轮机值班、动力设备操作与管理、电气设备操作与管理和动力设备拆装与检修”四大模块，下表列出了了不同类别船舶、不同轮机岗位的船上训练内容、适任标准要求和训练时数建议。此处的训练学时为每个学员完成各个项目的最低学时数要求，船上培训师可根据学员的经验、能力、设备及师资力量等不同情况进行调整。

## 模块一 保持安全的轮机值班

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 船舶认识与职业素养 | 内河船舶机舱设备的组成、功用与相互关系 | 内河船舶实船 |  |  |  | √ | ·能说明船舶机舱各设备功能及相互关系 | 2 |  |  |  | √ | ·能说明船舶机舱各设备功能及相互关系 | 2 |
|  | 案例分析（船员生活、安全航行、基本职责等） |  |  |  |  | √ | ·能通过案例分析基本的内河轮机船员的职业素养 | 4 |  |  |  | √ | ·能通过案例分析基本的内河轮机船员的职业素养 | 4 |
| 保持正常安全值班 | ·航行值班与停泊值班区别； ·填写轮机日志，讲述轮机日志填写内容的含义； | 轮机值班职责（手册）；轮机日志 | √ | ·能够按照值班规则的要求，监督和执行轮机值班制度，带头遵守安全值班相关规定和要求； | 3学时/人 | √ | ·按要求完成航行值班、停泊值班以及交接班等工作； ·值班中能够及时与驾驶台保持紧密联系，按驾驶台要求正确操纵主辅机； ·按规则要求巡回检查机电设备运转情况，并正确记入轮机日志； | 4 | √ | ·能够按照值班规则的要求，监督和执行轮机值班制度，带头遵守安全值班相关规定和要求； | 2 | √ | ·按要求完成航行值班、停泊值班以及交接班等工作； ·值班中能够及时与驾驶台保持紧密联系，按驾驶台要求正确操纵主辅机； ·按规则要求巡回检查机电设备运转情况，并正确记入轮机日志； | 4 |
| 特殊环境下的安全值班 | ·不同航区、不同工况下主机操纵和机舱管理注意事项； ·船舶主辅机发生故障应采取的措施； | 特殊环境下的安全值班可以使用轮机模拟器 | √ | ·掌握不同航区、不同工况对主辅机燃油系统、润滑系统、冷却系统的影响以及出现常见故障的应对措施 | 0.5 | √ | ·能根据不同航区、不同工况下对机电设备采取正确的操作； ·能区分不同航区、不同工况下主辅机加强机电设备管理要求和注意事项； | 0.5 | √ | ·掌握不同航区、不同工况对主辅机燃油系统、润滑系统、冷却系统的影响以及出现常见故障的应对措施 | 0.5 | √ | ·能根据不同航区、不同工况下对机电设备采取正确的操作； ·能区分不同航区、不同工况下主辅机加强机电设备管理要求和注意事项； | 0.5 |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 处理应急情况 | 柴油机运行中滑油温度、压力异常现象分析和应急处理步骤 | 轮机模拟器 |  |  |  |  | ·熟练掌握柴油机滑油温度过高的应急处理办法 ·熟练掌握柴油机滑油失压的应急处理办法 | 0.5 |  |  |  |  | ·熟练掌握柴油机滑油温度过高的应急处理办法 ·熟练掌握柴油机滑油失压的应急处理办法 | 0.5 |
|  | 柴油机运行中冷却水温过高原因分析和应急处理步骤 |  |  |  |  |  | ·熟练掌握柴油机冷却水温过高的应急处理办法 | 0.5 |  |  |  |  | ·熟练掌握柴油机冷却水温过高的应急处理办法 | 2 |
|  | 柴油机运行中敲缸原因判断和应急处理步骤 |  | √ | ·熟练掌握封缸运行操作步骤和应急处理办法 ·熟练掌握曲轴箱爆炸的预防措施 ·熟练掌握停增压器运行的具体方法 | 0.5 |  | ·熟练掌握柴油机敲缸的原因及应急处理办法 ·掌握烟囱冒火的预防措施 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急倒车操作步骤 |  | √ | ·熟练掌握紧急倒车的操作步骤 | 0.5 |  |  |  | √ | ·熟练掌握紧急倒车的操作步骤 | 0.5 |  |  |  |
| 船舶应急应变 | 组织船舶搁浅、碰撞、污染和机舱进水、灭火、舵机失灵演习 | 实操船舶 | √ | ·按应急应变部署要求正确指挥轮机部人员做好船舶搁浅、碰撞、污染和机舱进水、灭火等事故应急措施； | 1 | √ | ·按应急应变部署要求做好船舶搁浅、碰撞后所采取的机舱设备和各系统检查与应对措施 ·舵机失灵所采取的应急措施 | 1 | √ | ·按应急应变部署要求正确指挥轮机部人员做好船舶搁浅、碰撞、污染和机舱进水、灭火等事故应急措施； | 1 |  |  |  |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 船舶应急应变 |  |  |  |  |  | √ | ·掌握全船失电后如何应急供电以及正确应对措施 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 管理机舱资源 | 管理船舶油料、物料、备件 | 轮机模拟器及实操船舶 | √ | ·制定燃油、滑油加装方案，制定物料、备件申领计划 | 2 | √ | ·掌握加装燃油、滑油操作程序及注意事项 ·燃油、滑油的测量、驳运、净化及使用； ·掌握物料申领程序 ·掌握船舶备件的管理要求以及申领程序 | 3 | √ | ·制定燃油、滑油加装方案，制定物料、备件申领计划 | 2 |  |  |  |
|  | 机舱资源管理拓展训练 |  | √ | ·能阐述船上人员管理规章制度以及管理流程 ·具有良好的组织、协调、指挥能力，发挥轮机部团队整体能力 ·具有较强的领导、决策能力，顺利完成轮机部各项工作任务，具有较强的能够应对各种紧急情况的应变能力 ·优先工作安排 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 模块二 船舶动力设备操作与管理

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 操作与管理船舶柴油机 | 识别柴油机各部件 | 各船舶主柴油机、柴油机各系统（供油、润滑、冷却、配气、操纵、增压系统） | √ | ·能读懂柴油机说明书及装配图； | 1 | √ | ·能对照图纸或实物识别船舶柴油机主要部件； ·能表述柴油机主要部件的相互运动关系； | 1 | √ | ·能读懂柴油机说明书及装配图； | 1 | √ | ·能对照图纸或实物识别船舶柴油机主要部件； | 1 |
|  | 船舶柴油机动力系统 |  | √ | ·能根据现象判断动力系统的常见故障及原因； ·能处理动力系统的常见故障； | 1 | √ | ·能读懂动力系统的图纸； ·能对动力系统进行日常维护管理； ·能识别柴油机启动装置、调速装置和换向装置功用 | 2 |  |  |  | √ | ·能对动力系统进行日常维护管理； ·能识别柴油机的启动装置、调速装置和换向装置组成并解释其功用。 | 2 |
|  | 船舶柴油机备车 |  |  | ·能解决船舶柴油机备车过程中的常见问题 | 1 | √ | ·能正确执行船舶柴油机备车操作； ·能分析船舶柴油机备车过程中的常见问题。 | 1 |  | ·能解决船舶柴油机备车过程中的常见问题 | 1 | √ | ·能正确执行船舶柴油机备车操作； ·能分析船舶柴油机备车过程中的常见问题。 | 1 |
|  | 船舶柴油机运行管理 |  |  |  |  | √ | ·能阐述机动操车流程和注意事项； ·能正确执行机动航行操作指令； ·能正确识别船舶柴油机的热力及机械工作状态； ·能阐述船舶柴油机系统的运行参数； ·能判断并排除船舶柴油机运行中的常见故障。 | 2 |  |  |  | √ | ·能阐述机动操车流程和注意事项； ·能正确执行机动航行操作指令； ·能正确识别船舶柴油机的热力及机械工作状态； ·能阐述船舶柴油机系统的运行参数； ·能判断并排除船舶柴油机运行中的常见故障。 | 2 |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 操作与管理船舶柴油机 | 船舶柴油机停车和完车操作 | 船舶主柴油机及系统 |  |  |  | √ | ·能进行船舶柴油机的停车和完车操作； | 0.5 |  |  |  | √ | ·能进行船舶柴油机的停车和完车操作； | 0.5 |
|  | 废气涡轮增压器维护 | 废气涡轮增压器 |  | ·能对照涡轮增压的图纸或实物解释其工作原理； ·能解决涡轮增压器常见故障 | 1 | √ | ·能按说明书或操作手册对涡轮增压器进行日常维护管理； | 1 | √ | ·能按说明书或操作手册对涡轮增压器进行日常维护管理； | 1学时/组 |  |  |  |
| 操作和管理活塞式空压机 | 操作空压机起动和停车 | 活塞式空压机及其附属设备一套 |  |  |  | √ | ·能正确操作空压机； ·能进行空压机的日常维护管理 | 2 |  |  |  | √ | ·能正确操作空压机； ·能进行空压机的日常维护管理 | 2 |
|  | 空压机运行管理（工况监控及调整） |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 处理空压机的一般故障 |  |  |  |  |  |  |  | √ | ·能够正确识别和处理空压机的一般故障 | 2学时/人 |  |  |  |
| 操作与管理船用泵 | 船用离心泵的操作与管理 | 离心泵 | √ | ·能阐述船用泵相关性能参数(流量、扬程、功率、效率、转速、允许吸入真空高度和汽蚀余量等)； ·能分析并排除离心泵常见故障； | 2 | √ | ·能简述船用泵的分类； ·能阐述离心泵的基本结构和工作原理及特点； | 1 | √ | ·能分析并排除离心泵常见故障； | 1 | √ | ·能简述船用泵的分类； ·能阐述离心泵的基本结构和工作原理及特点； ·能对常用泵进行日常管理； | 1 |
|  | 船用往复泵的操作与管理 | 往复泵 | √ | ·能分析并排除往复泵的常见故障； | 0.5 | √ | ·能阐述往复泵的基本结构和工作原理及特点； | 0.5 | √ | ·能分析并排除往复泵的常见故障； | 0.5 | √ | ·能阐述往复泵的基本结构和工作原理及特点； | 0.5 |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 操作与管理船用泵 | 船用齿轮泵的操作与管理 | 齿轮泵 | √ | ·能分析并排除齿轮泵的常见故障； | 0.5 | √ | ·能阐述齿轮泵的基本结构、工作原理、特点； | 0.5 | √ | ·能分析并排除齿轮泵的常见故障； | 0.5 | √ | ·能阐述齿轮泵的基本结构、工作原理、特点； | 0.5 |
|  | 螺杆泵及其他泵浦操作与管理 | 螺杆泵等其他泵浦 | √ | ·能分析并排除螺杆泵的常见故障； | 0.5 | √ | ·能阐述螺杆泵的基本结构、工作原理和特点； ·能对常用泵进行日常管理； | 0.5 | √ | ·能分析并排除螺杆泵的常见故障； | 0.5 |  |  |  |
| 操作与管理船舶管系 | 生活污水、舱底水、消防水、压载水及通风系统的操作与管理 | 船舶各管系 | √ | ·能综合分析各管理系统的故障原因，并能及时有效处理 | 1 | √ | ·能根据船舶系统图及标色辨别船舶管系； ·能操作和管理各船舶管系； ·能分析并排除船舶系统的常见故障； | 1 | √ | ·能综合分析各管理系统的故障原因，并能及时有效处理 | 1 | √ | ·能根据船舶系统图及标色辨别船舶管系； ·能操作和管理各船舶管系； ·能分析并排除船舶系统的常见故障； |  |
| 操作与管理舵机 | ·舵机的日常运行管理； ·舵机的应急操作； ·舵机修理后的操作与调试； | 舵机系统 | √ | ·能掌握《内河钢质船舶建造规范》对舵机的要求； ·能分析舵机及系统常见故障现象并能及时排除 ·能判断舵机的修理质量并能现场调试 | 1 | √ | ·能阐述常用柱塞泵的工作原理； ·能阐述柱塞式液压泵的管理知识 ·能根据液压系统图识别液压阀件 ·能判断液压油的使用状况并选用 ·能进行电动液压舵机的日常管理及应急使用 | 2 | √ | ·能根据液压系统图识别液压阀件 ·能根据舵机及系统常见故障现象判断其成因并能及时排除 | 1 | √ | ·能简述液压传动装置的基本组成、功用、主要特点及液压泵的分类 ·能简述电动液压舵机的转舵机构类型、结构及特点 ·能进行电动液压舵机的日常管理及应急使用 | 1 |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 操作与管理锚缆机械 | ·电动锚缆机械启停操作以日常管理； ·液压锚缆机械启停及日常操作 | 船舶锚缆机械 | √ | ·能掌握《内河钢质船舶建造规范》对锚缆机械的技术要求 ·能正确判断船舶锚缆机的工作状态及故障原因 | 1 | √ | ·电动锚缆机械的结构和工作原理。 | 0.5 | √ | ·能正确判断船舶锚缆机的工作状态及故障原因 | 0.5 | √ | ·电动锚缆机械的结构和工作原理。 | 0.5 |
| 操作与管理制冷与空调装置 | ·船用制冷装置启动及停用 ·船用制冷装置日常管理操作 ·船用制冷装置参数调整 |  | √ | ·能根据船用制冷装置的原理图指出各组成部件的功能 ·能正确进行船用压缩制冷装置的操作与管理 | 0.5 | √ | ·能阐述制冷方法和制冷装置的种类； ·能阐述单级压缩制冷装置的基本组成、功用及原理； ·能正确进行制冷装置的日常操作与管理 | 2 |  |  |  | √ | ·能阐述制冷方法和制冷装置的种类； ·能正确进行制冷装置的日常操作与管理 | 1 |
| 操作与管理含油污水处理装置 | ·常用船舶油水分离器的启停操作； ·常用船舶油水分离器的运行管理； |  | √ | ·能阐述油污水排放的控制要求 ·能分析解决船舶油水分离器的常见故障 | 0.5 | √ | ·能阐述油污水的来源及常用油污水处理方法 ·能操作船舶油水分离器； | 0.5 | √ | ·能阐述油污水排放的控制要求 ·能分析解决船舶油水分离器的常见故障 | 0.5 | √ | ·能阐述油污水的来源及常用油污水处理方法 ·能操作船舶油水分离器； | 0.5 |
| 处理船舶固废垃圾 |  |  |  |  |  | √ | ·能正确处理船舶固废垃圾 | 0.5 |  |  |  | √ | ·能正确处理船舶固废垃圾 | 0.5 |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 操作与管理制冷与空调装置 | ·船用制冷装置启动及停用 ·船用制冷装置日常管理操作 ·船用制冷装置参数调整 | 船舶伙食冷库及中央空调装置各一套 | √ | ·能根据船用制冷装置的原理图指出各组成部件的功能 ·能正确进行船用压缩制冷装置的操作与管理 | 0.5 | √ | ·能阐述制冷方法和制冷装置的种类； ·能阐述单级压缩制冷装置的基本组成、功用及原理； ·能正确进行制冷装置的日常操作与管理 | 2 |  |  |  | √ | ·能阐述制冷方法和制冷装置的种类； ·能正确进行制冷装置的日常操作与管理 | 1 |
|  | 船舶空调的启动及停用 船舶空调的日常管理操作 |  | √ | ·能分析并排除船舶空调装置的故障； | 0.5 | √ | ·能简述空调的作用和对空调的要求； ·能识别船舶空调装置的主要设备 ·能正确进行船舶空调装置的日常管理 | 0.5 | √ | ·能分析并排除船舶空调装置的故障； | 0.5 | √ | ·能区分制冷与空调的不同； ·能正确进行船舶空调装置的日常管理 | 0.5 |
| 船舶轴系与推进器 | ·柴油机曲轴臂距差测量、分析与判断； ·维护船舶轴系； |  | √ | ·能正确分析推力轴承的结构、工作原理 ·能掌握船舶轴系的维护管理和检修方法 ·能知晓船舶轴系的偏移和曲折值及轴系校中 | 2 | √ | ·能阐述船舶轴系的组成 ·能正确维护船舶尾轴轴承 ·能对齿轮箱进行日常管理 | 1 |  |  |  |  |  |  |

## 模块三 船舶电气设备操作与管理

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 安全用电基础知识 | ·船舶用电安全教育； ·安全电压识别； ·触电者急救演练； | 教室 | √ | ·能正确运用急救知识进行触电急救 ·能正确进行船舶电气设备防火、防爆工作 | 1 | √ | ·能判别安全电压 ·能进行各种灯具的安全接线 ·能正确运用急救知识进行触电急救 ·能正确进行船舶电气设备防火、防爆工作 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 操作管理船舶用电设备及其维护 | 正确使用船舶电工仪表 | 用万用表、钳形表、兆欧表至少各一 |  |  |  | √ | ·能正确使用万用表 ·能正确使用钳形表 ·能正确使用兆欧表 | 2 |  |  |  | √ | ·能正确使用万用表 ·能正确使用兆欧表 ·识别电功率（电度）表 | 2 |
|  | 借助仪表区别交、直流电、单相与三相交流电； | 三相交流电路、直流电路 |  |  |  | √ | ·正确进行三相负载Y/△接线 | 2 |  |  |  | √ | ·能正确借助船用电工仪表区分直流电、单相与三相交流电 ·能进行简单电路功率与电流的估算 | 2 |
|  | 日光灯（航行灯）安装检修与维护 | 日光灯及其电路 |  |  |  | √ | ·能更换船舶日光灯（航行灯） ·能检查日光灯电路故障并排除 | 0.5 |  |  |  | √ | ·能更换船舶日光灯（航行灯） ·能检查日光灯电路故障并排除 | 1 |
|  | 检修低压电器（熔断器更换、继电器更换等） | 熔断器、接触器至少各一 |  |  |  | √ | ·正确更换熔断器 ·正确更换接触器或继电器 | 0.5 |  |  |  | √ | ·正确更换熔断器 ·正确更换接触器或继电器 | 1 |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 操作管理船舶设备及其维护 | 三相异步电机检修 | 三相异步电机至少一台 |  |  |  | √ | ·能进行三相异步电机一般故障与检修 | 1 |  |  |  | √ | ·能进行三相异步电机一般故障与检修 | 1 |
|  | 火警传感器以及火警报警系统检修； | 船舶火灾报警系统一套 |  |  |  | √ | ·能换火警探测器 ·能更换温度变送器 ·能进行报警系统测试 | 1 |  |  |  | √ | ·能换火警探测器 ·能更换温度变送器 ·能进行报警系统测试 | 2 |
|  | 电网短路、过载、欠压、接地保护检查与保养 | 船舶电网及其设备一套 | √ | ·能正确进行电网短路、过载、欠压、接地保护检查与保养 | 2 |  |  |  | √ | ·能正确进行电网短路、过载、欠压、接地保护检查与保养 | 2 |  |  |  |
| 操作与管理船舶电站 | 操作同步发电机 | 柴油发电机级及其配电系统 |  |  |  | √ | ·能正确识别同步发电机的铭牌 ·能按正确步骤启动同步发电机 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作电站 | 船舶电站设备一套 | √ | ·能分析并解决同步发电机的短路、过载、欠压和逆功率保护 ·能分析并解决电网绝缘故障及电网的其他故障 | 2 | √ | ·能按步骤向全船供电 ·能说出同步发电机并车的条件 ·能根据要求完成并车，负载转移和解列操作 ·能分析同步发电机的短路、过载、欠压和逆功率保护现象 ·能利用绝缘检测仪检查电网绝缘 ·能解决发电机的失压和无电压的故障 ·接用岸电的要求及注意事项 | 4 |  | ·能分析并解决电网绝缘故障及电网的其他故障 | 1 | √ | ·能按步骤向全船供电 ·能分析同步发电机的短路、过载、欠压现象 ·能利用绝缘检测仪检查电网绝缘 ·能解决发电机的失压和无电压的故障 ·接用岸电的要求及注意事项 | 3 |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 操作与管理船舶电站 | 管理电力系统 | 船舶电站设备一套 | √ | ·能进行主开关的常见故障排除 | 1 | √ | ·能读懂电力系统的图纸、说明书等资料 ·熟悉并能说出发电机主开关的基本功能 ·能应急处理发电机主开关跳闸 ·能说出主要仪表及转换开关的功用与操作方法 ·能识读配电板常用仪表（电压表、电流表、功率表、功率因数表、频率表、同步表、绝缘表） | 2 | √ | ·能读懂电力系统的图纸、说明书等资料 | 1 | √ | ·熟悉并能说出发电机主开关的基本功能 ·能应急处理发电机主开关跳闸 ·能识读配电板常用仪表（电压表、电流表、功率表、功率因数表、频率表、绝缘表） | 2 |
|  | 维护蓄电池 | 船用蓄电池及充放电控制器 |  |  |  | √ | ·能根据蓄电池电压、电解液密度进行正确充电和维护蓄电池 | 0.5 |  |  |  | √ | ·能根据蓄电池电压、电解液密度进行正确充电和维护蓄电池 | 1 |
| 了解船舶自动控制系统 | 船舶自动控制系统 | 机舱集中监视与报警系统 | √ | ·能解决双位调节控制的故障 ·能说出常用传感器的种类与作用 | 1 | √ | •能辨别船用常见传感器（水位、温度等） •能说明双位控制调节原理及应用场合 •能识别集中监控面板功能 •能排除常见报警故障 | 2 |  |  |  | √ | •能辨别船用常见传感器（水位、温度等） •能说明双位控制调节原理及应用场合 •能识别集中监控面板功能 •能排除常见报警故障 | 2 |

## 模块四 机电设备拆装与检修

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 掌握船机修复工艺 | 钳工操作; 常用专用工具及测量仪表; | 钳工设备、船机检修工具和仪表各一套 | √ | ·能熟知船机维修全过程 ·能分析零件的损坏机理并检验零件缺陷 | 2 | √ | ·能识别机械零件失效的基本形式 ·能够正确的使用手动工具、机械工具及测量仪表 ·能进行钳工作业 ·能通过阅读船舶设备图纸及手册进行正确的拆卸与装配机械设备 ·能对零件进行正确的防护 | 5 | √ | ·能熟知船机维修全过程 ·能分析零件的损坏机理并检验零件缺陷 | 2 | √ | ·能进行钳工作业 ·能够正确的使用手动工具、机械工具及测量仪表 ·能通过阅读船舶设备图纸及手册进行正确的拆卸与装配机械设备 ·能对零件进行正确的防护 | 6 |
| 检修主推进动力装置 | 气缸盖及气阀的检修 | 船舶柴油机一台；专用拆装、检修工具一套 | √ | ·按规范要求进行气缸盖水压试验 ·能正确检查配气定时并作出调整 | 0.5 | √ | ·能掌握气缸盖及气阀机构的主要损坏形式 ·能正确拆卸、检查与装配气缸盖及气阀机构 ·能对气阀进行研磨，并能进行气阀的密封性检查 ·能正确测量与调整气阀间隙 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活塞连杆组件的检修 | 船舶柴油机一台；专用拆装、检修工具一套 | √ | ·能检测连杆大端轴瓦并作出正确处理 ·能检测连杆螺栓，正确判断是否更换连杆大端螺栓 | 1 | √ | ·能正确拆卸与装配活塞连杆组件 能正确判断活塞环工作性能 ·能对活塞进行检测并计算圆度及圆柱度 | 2 |  |  |  |  |  |  |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 检修主推进动力装置 | 柴油机气缸套的检修 | 船舶柴油机一台；专用拆装、检修工具一套 | √ | ·能使用量缸表测量气缸套的磨损情况并计算其圆度及圆柱度，分析活塞与气缸套的配合状态 | 1 | √ | ·能正确拆卸和装配柴油机气缸套，并检查水密性 ·能描述气缸套的主要损坏形式 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油机主轴承及止推轴承的检修 |  | √ | ·能测量主轴承的间隙 ·能正确使用工具进行主轴瓦的修复 ·能检测止推轴承 | 2 | √ | ·能拆卸与装配柴油机主轴承 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压燃油系统 | 柴油机喷油泵和喷油器各两套 | √ | ·能对柴油机供油定时进行调整 | 2 | √ | ·能正确拆卸、装配喷油泵和喷油器 ·能检测喷油泵的密封性能并进行正确处理 ·能对喷油器进行检查与调整，以保证燃油雾化质量 ·能检查柴油机供油定时 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起动电机的检修 | 柴油机起动电机一套 |  |  |  | √ | ·能正确拆装柴油机起动电机并进行相关维护与检修 | 1 |  |  |  |  |  |  |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 检修主推进动力装置 | 废气涡轮增压器的检查 | 柴油机废气涡轮增压器一台 | √ | •能正确拆装废气涡轮增压器 •能分析废气涡轮增压器的故障并进行处理 •能对密封装置进行检测及更换 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传动齿轮系检修 | 齿轮箱一个、柴油机一台 | √ | ·能正确拆卸、装配及传动齿轮系 ·能正确拆卸、装配柴油机凸轮轴 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲轴的检测 | 柴油机一台 | √ | ·能检测曲柄臂距差，分析曲轴轴线状态 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轴系与螺旋桨检修 | 船舶轴系及中螺旋桨一套 | √ | ·能对船舶轴系的常见故障进行分析并处理，维持轴系的正常运转状态 ·能正确测量螺旋桨螺距 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检修机舱辅助设备 | 各类泵的拆装与检修 | 齿轮泵、离心泵、往复泵至少各一台 |  |  |  | √ | ·能正确拆卸、装配船用空压机及附属件、常用船用泵（离心泵、齿轮泵、往复泵） | 2 |  |  |  | √ | ·能正确拆卸、装配船用空压机及附属件、常用船用泵（离心泵、齿轮泵、往复泵） | 2 |

| 模块 | 实操训练内容 | 教学设备或材料要求 | 一类轮机长/大管轮 | 一类三管轮 | 二类轮机长 | 二/三类轮机员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 | 内容 | 技能标准 | 时间 |
| 检修甲板机械设备 | 锚缆机械、舵机修理后调试； 液压阀件的拆装； | 锚缆机械、舵机系统一套 |  |  |  | √ | ·能识别液压系统图 ·能正确检修锚机并对其进行修复后的操作调试 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 检修燃、滑油系统辅助设备 | 机油滤清器的拆检 | 机油滤清器一组；拆检工具一套 |  |  |  | √ | ·能按正确的顺序拆装机油滤清器 ·会清洗滤芯、会调整机油工作压力 | 1 |  |  |  | √ | ·能按正确的顺序拆装机油滤清器 ·会清洗滤芯、会调整机油工作压力 | 1 |
|  | 热交换器的检修 | 热交换器一台；检测工具一套 |  |  |  | √ | ·会清洗热交换器 ·知晓热交换器漏水的处理方法 | 1 |  |  |  | √ | ·会清洗热交换器 ·知晓热交换器漏水的处理方法 | 1 |
|  | 机油冷却器的检修 | 机油冷却器换器一台 检测工具一套 |  |  |  | √ | ·会清洗机油冷却器 ·熟悉密封不良会出现什么现象 | 1 |  |  |  | √ | ·会清洗机油冷却器 ·熟悉密封不良会出现什么现象 | 1 |

# 第三部分 船上实操培训教学指南

## 一 保持安全的轮机值班

（一）船舶认识

1.训练要点

（1）讲解实操安全规定、实操中要注意的事项、船上的危险源。让学员了解船上实操同岸上的区别，知道船上培训的危险性、明白安全规定是必须遵守的，还有是在实操的培训过程当中要遵守的原则、必须注意的安全操作。了解船上那些地方是比较危险和容易发生安全事故的；

（2）内河船舶机舱设备的组成、功用与相互关系；

（3）各种船员职业素养教育、案例分析（船员生活、基本职责、安全航行等内容）。

2.教学方案指导

讲解或播放案例录像、现场教学：机舱设备各设备功能及相互关系（停泊时进行）。

3.评估标准

（1）能说明船舶机舱各设备功能及相互关系；

（2）能指出船上的危险区域、熟读船上的安全生产规定、安全操作规程；

（3）能从案件中吸取经验和教训（可以口述或文字表达出来）。

（二）保持正常安全值班

1.训练要点

（1）讲解轮机部的各职务职责；按要求完成航行值班、停泊值班以及交接班等工作，值班中能够及时与驾驶台保持紧密联系，按驾驶台要求正确操纵主辅机；

（2）讲解轮机部各职务的分工，熟知应变部署规定及应急应对指引，学会填写轮机日志；

（3）讲解轮机岗位操作规定（如停航、航行中的维护管理负责所在机舱机械设备的正常运转、做好平时的一保、二保、油料的添加、机舱清洁等的工作）；

（4）讲解航行值班、停泊值班以及交接班等工作要点，学习本船值班要点，如何巡回检查机电设备运转情况，并正确记入轮机日志。

2.教学方案指导

集中讲解，以提问及讨论的方式考核学员掌握程度。

3.评估标准

（1）知道轮机部船员职务规则，各职务的分工；

（2）能按要求完成航行值班、停泊值班以及交接班等工作；

（3）本船值班巡回检查，正确记入轮机日志；

（4）航行值班与停泊值班内容区别。

（三）特殊环境下的安全值班

1.训练要点

（1）不同航区、不同工况下主机操纵和机舱管理注意事项，并能根据不同航区、不同工况下对机电设备采取正确的操作；

（2）船舶主辅机发生故障应采取的措施。

2.教学方案指导

选择一段狭窄航道或特殊航道说明值班要领，要求学员做相应记录，利用提问的形式评估学员对一般故障的掌握程度。

3.评估标准

（1）能根据不同航区、不同工况下对机电设备采取正确的操作；

（2）能区分不同航区、不同工况下主辅机加强机电设备管理要求和注意事项。

（四）处理应急情况：柴油机一般故障处理

1.训练要点

（1）管路漏水、漏油、漏气、的判断与处理方法；

（2）柴油机冷却水温过高的判断与处理方法；

（3）管路中有空气的判断与处理方法；

（4）起动机电池电压不够的判断与处理方法；

（5）起动机线路的连接的判断与处理方法；

（6）柴油机滑油失压的判断与处理方法；

（7）无滑油压力的判断与处理方法；柴油机滑油温度过高的应急处理办法；

（8）排烟不正常（黑烟、白烟、蓝烟）的判断与处理方法；

（9）起动困难的判断与处理方法；

（10）转速不稳定的判断与处理方法；

（11）达不到额定转速的判断与处理方法；

（12）柴油机敲缸的原因及应急处理办法；

（13）烟囱冒火的预防措施。

2.教学方案指导

完成以上教学与训练任务时，可将学员分组，尽量让学员讲解和分析，让学员对一般故障有初步的理解，对简单的故障能够查找出原因。

3.评估标准

主要利用提问的形式评估学员对一般故障的掌握程度。要求能判断和识别柴油机的一般故障现象，能掌握柴油机一般故障的处理方法。

（五）船舶机械故障的应急处理和应急应变响应训练

1.训练要点

（1）示范和训练齿轮箱合上后离不开时的手动操作方法。

（2）示范讲解油压低保护停机后的操作与处理。

（3）示范讲解水温高保护停机后的操作与处理。

（4）训练紧急停车操作步骤。

（5）示范讲解全船失电的的应急处理措施。

（6）通过组织演习训练学员在船舶溢油、机舱失火、船舶搁浅时的应急应变响应能力。

（7）示范讲解柴油机飞车的应急处理措施。

（8）讲解船上应急设备的位置和作用，训练船上应急设备的操作和管理。

2.教学组织

完成以上教学与训练任务时，可将学员分组，先进行集中讲解，再分组训练，训练学员的应急应变响应能力最好让赏学员扮演不同的角色，通过实船演习来进行。

3.评估标准

（1）以提问的方式，学员能准确表达不同船舶机械故障时的应急处理程序和方法

（2）学员能够听懂各种应变的声号，并按应急应变部署要求，做出准确的反应。

（3）清楚船舶应变布置表的内容。

（4）知晓船上应急设备的作用，懂得船上应急设备的操作和管理。

（六）船舶应急应变

1.训练要点

（1）船舶溢油的应变措施；

（2）机舱失火的应急措施；

（3）船舶搁浅、碰撞的应变措施；

（4）柴油机飞车的应变措施；

（5）舵机失灵所采取的应急措施；

（6）船上的应急设备现场教学：船上应急设备的名称、位置、作用；示范训练船上应急设备的操作和管理；

（7）全船失电后如何应急供电以及正确应对措施

（8）应变部署在船上的安排与作用。

2.教学方案指导

先集中进行讲解并示范讲解应急设备的名称、位置、作用；以提问和讨论的方式进行教学，再组织进行应急实操训练。

3.评估标准

（1）学员能够知道应变的声号，应变时该做什么，发生事故时尽量将损失降到最低；

（2）清楚船舶应变布置表的内容；

（3）清楚应急设备名称、位置、作用；懂得应急设备的管理和操作；

（4）熟悉各种应急应变的处理程序与方法。

（七）防止水域环境污染

1.训练要点

结合船舶防污染法规，示范讲解生活污水和油污水的处理流程。

2.教学组织

先集中进行示范和讲解，再进行现场演示和设备操作训练。

3.评估标准

以提问的方式去评估学员是否知晓油污水、生活污水的排放标准和处理流程。

（八）船舶防火防爆

1.训练要点

（1）讲解船舶火灾的种类及其特点。

（2）示范讲解火灾探测及报警系统的组成、火灾报警的识别与处理。

（3）示范讲解消防设备组成和各设备的使用方法，应变声号。

（4）讲解船舶防火及火灾时应急应变要求。

2.教学组织

先集中进行示范和讲解，再分组进行现场演示和设备操作训练。

3.评估标准

（1）知晓船舶火灾的种类，能选择正确的灭火方法。

（2）能识别火灾探测及报警系统的报警，并采取正确的行动。

（3）知道火灾应变声号，能正确操作和使用船舶消防设备。

（4）熟悉应变部署表和火灾应急操作。

（九）管理机舱资源

1.训练要点

（1）管理船舶油料、物料、备件；

讲解油料、物料、备件的管理与保存注意事项，知道润滑油、柴油、润滑油的牌号含义和管理要点；物料申领程序；掌握加装燃油、滑油操作程序及注意事项；

燃油、滑油的测量、驳运、净化及使用；讲解物料管理相关要求以及申领程序；

要求学员掌握船舶备件的管理要求以及申领程序。

（2）内河机舱资源管理拓展训练（轮机长）。

2.教学方案指导

可先集中讲解，说明各种油物料性质与区别，要求学员掌握各种燃料测量方法及驳运燃油操作流程；并发放相应表格让学员填写各种物料及备件申领单；内河机舱资源管理情景训练可在岸进行。

3.评估标准

（1）熟悉轮机岗位规定，清楚油料、物料、备件的管理与保存方法；

（2）了解燃油、滑油的主要性能指标，掌握加装燃油、滑油操作程序及注意事项，并能进行油箱油位测量与估算、驳运、净化及使用；

（3）掌握物料管理相关要求以及申领程序，掌握船舶备件的管理要求以及申领程序；

（4）内河机舱资源管理内容与意义。

## 二 动力设备操作与管理

（一）操作与管理船舶柴油机

1.1柴油机的基本知识

1.训练要点

（1）讲解柴油机的优点（耗油率低、功率范围大、机动性好、尺寸小、重量轻。可直接反转）。

（2）让学员知道柴油机的分类方法（按工作循环、 按进气方式分、按增压方式、按曲轴转速、按结构特点、按气缸排列、布置、按柴油机的转转向等的分类）。

（3）讲解柴油机常用名词的含义（气缸直径D、曲柄半径R、上止点TDC、下止点（下死点）BDC、冲程 、压缩容积Vc、气缸工作容积Vs 、气缸总容积Va压缩比、缸序）。

（4）讲解中小型柴油机的型号表示法，知道字母所代表的含义。

（5）讲解四冲程柴油机的工作原理，四个冲程（进气、压缩、膨胀排气）各个冲程所对应的曲轴转角、各个冲程的作用、各个冲程气缸内的气压变化、温度变化。

（6）简单了解二冲程柴油机的工作原理、工作循环、二冲程同四冲程柴油机比较各的优缺点。

（7）详解四冲程柴油机的定时图。

２.教学方案指导

现场统一讲解教学，后分二组，每组2课时，与第2组交叉，在第7点讲解完后必须要求每一个学员能够自己画出定时图。

3.评估标准

（1）让学员了解柴油机的优缺点，知道柴油机的分类方法，清楚柴油机常用名词的含义。

（2）初步了解柴油机型号表示法，字母所代表的含义。

（3）清楚四冲程柴油机的工作原理，明白四个冲程的作用、四个冲程气缸内气压、温度的变化。

（4）熟悉四冲程柴油机的定时图，让每一个学员都会画出定时图，明白定时图所对应的曲轴转角。

1.2柴油机操作与管理

1.训练要点

（1）讲解康明斯柴油机的各个系统的基本结构和作用、各系统的循环（冷却、燃油、润滑、配气、起动与操纵）；

（2）讲解柴油机起动前的准备工作（检查燃油、海水循环、内冷循环、机油油位、电起动系统、皮带、周围有没异物）；

（3）起动操作示范，每个学员都要练习，要会操作起动和停车；讲解起动后要检查的项目和观察机油压力、水温、油温是否正常；海水泵出水是否正常；观察各运动部件的运转情况，怠速运转3至5分钟暧机；

（4）讲解柴油机起动后的维护与管理：首先观察各仪表（机油压力、转速、水温、油温是否正常）听有没异声，运转是否正常；

（5）示范柴油机停车操作，停车前要怠速运行3至5分钟，等油温、水温降低后再停机；停机后要打下电池闸刀。

2.教学方案指导

柴油机的起停操作和运行管理要点训练，最好采取“一对一”的轮训方式进行训练。

3.评估标准

（1）了解康明斯柴油机各个系统的基本结构，各系统的循环（冷却、燃油、润滑、配气、起动与操纵）；

（2）知道柴油机起动前、起动、起动后的检查与维护管理；

（3）能够熟悉柴油机的起动和停车操作。

（二）操作和管理活塞式空压机

1.训练要点

（1）活塞式空压机的基本组成和工作原理，知道压缩空气的用途、特点；

（2）操作空压机启停；

（3）日常的一般维护管理（安全阀的压力调整）和一般故障处理（排气温度过高、吸排气阀故障、排气量低等的处理）。

2.教学方案指导

先集中讲解空压机基本组成、工作原理、日常维护与管理及一般故障判断处理方式。然后分组进行空压机的启动、停车与充气操作训练。

3.评估标准

（1）了解活塞式空压机的基本组成和工作原理；

（2）会操作空压机启停和充气操作；

（3）知道日常的维护管理、一般故障的判断与处理。

（三）操作与管理船用泵

1.训练要点

（1）船用离心泵的操作与管理

（2）船用往复泵的操作与管理

（3）船用齿轮泵的操作与管理

（4）螺杆泵及其他泵浦操作与管理

2.教学方案指导

以上训练要点，可根据船上场地空间及位置安排学员与分组，在不影响船舶安全航行的情况下，尽可能每人动手操作。讲解具体操作流程及步骤，操作训练后提问与问答提高学员掌握程度。

3.评估标准

（1）能简述船用泵的分类；

（2）能阐述离心泵的基本结构和工作原理及特点；

（3）能阐述往复泵的基本结构和工作原理及特点；

（4）能阐述齿轮泵的基本结构、工作原理、特点；

（5）能阐述螺杆泵的基本结构、工作原理和特点；

（6）能对常用泵进行日常管理.

（四）操作与管理船舶管系

1.训练要点

（1）生活污水的操作与管理

（2）舱底水的操作与管理

（3）消防水的操作与管理

（4）压载水的操作与管理

（5）通风系统的操作与管理

2.教学方案指导

以上训练要点，可根据船上场地空间及位置安排学员与分组，在不影响船舶安全航行的情况下，尽可能每人动手操作。讲解具体操作流程及步骤，操作训练后提问与问答提高学员掌握程度。

3.评估标准

（1）能根据船舶系统图及标色辨别船舶管系；

（2）能操作和管理各船舶管系；

（3）能分析并排除船舶系统的常见故障；

（4）能综合分析各管理系统的故障原因，并能及时有效处理

（五）操作与管理舵机

1.训练要点

（1）舵机的日常运行管理；

（2）舵机的应急操作；

（3）舵机修理后的操作与调试；

2.教学方案指导

以上训练要点，可根据船上场地空间及位置安排学员与分组，在不影响船舶安全航行的情况下，尽可能每人动手操作。讲解具体操作流程及步骤，操作训练后提问与问答提高学员掌握程度。

3.评估标准

（1）能简述液压传动装置的基本组成、功用、主要特点及液压泵的分类

（2）能阐述常用柱塞泵的工作原理及管理内容；

（3）能根据液压系统图识别液压阀件，液压系统的基本组成及工作原理；

（4）能判断液压油的使用状况并选用；

（5）能简述电动液压舵机的转舵机构类型、结构及特点；

（6）能进行电动液压舵机的日常管理及应急使用；

（7）能掌握《内河钢质船舶建造规范》对舵机的要求；（轮机长）

（8）能根据舵机及系统常见故障现象判断其成因并能及时排除；（轮机长）

（9）能判断舵机的修理质量并能现场调试

（六）操作与管理锚缆机械

1.训练要点

（1）电动锚缆机械启停操作以日常管理；

（2）液压锚缆机械启停及日常操作

2.教学方案指导

以上训练要点，可根据船上场地空间及位置安排学员与分组，在不影响船舶安全航行的情况下，尽可能每人动手操作。讲解具体操作流程及步骤，操作训练后提问与问答提高学员掌握程度。

3.评估标准

（1）电动锚缆机械的结构和工作原理；

（2）能掌握《内河钢质船舶建造规范》对锚缆机械的技术要求；

（3）能正确判断船舶锚缆机的工作状态及故障原因。

（七）操作与管理制冷与空调装置

1.训练要点

（1）讲解中央空调的基本（制冷压缩机、冷凝器、热力膨胀阀、蒸发器、控制线路等）组成，空调的工作原理；

（2）讲解中央空调的日常维护管理（启动前的检查、启动后的管理、停机后的检查）；

（3）示范操作中央空调的启停、冷煤水的添加、备用水泵的转换、水压的调整操作；

（4）一般故障的判断与处理；

2.教学方案指导

先集中讲解中央空调的日常维护管理要求、一般故障的判断与处理方法。然后分组进行中央空调的启停操作、冷煤水的添加、备用水泵的转换、水压的调整操作训练。

3.评估标准

（1）了解中央空调的基本组成和中央空调的工作原理；

（2）会维护管理中央空调；

（3）能够熟练操作中央空调的启停、冷煤水的添加、备用水泵的转换、水压的调整操作。

（八）操作与管理含油污水处理装置

1.训练要点

（1）讲解油水分离器的日常维护管理；

（2）示范油水分离器启停操作；

（3）讲解油水分离器的基本要求和排放标准；

2.教学方案指导

先集中讲解油水分离器的日常维护管理，示范油水分离器的启停操作训练，并采取“一对一”的轮训方式进行训练。

3.评估标准

（1）了解油水分离器的日常维护管理；

（2）能够按操作步骤操作油水分离器启停；

（3）清楚油水分离器的基本要求和排放标准。

（九）操作与管理生活污水处理装置

1.训练要点

（1）生活污水处理设备启停管理；

（2）生活污水处理设备运行管理。

2.教学方案指导

先集中讲解生活污水处理装置原理与工作方式，示范操作生活污水处理的启停操作训练，并采取“一对一”的轮训方式进行训练。

3.评估标准

（1）能阐述生活污水的排放要求；

（2）能正确操作和管理生活污水处理设备；

（3）能正确处理生活污水处理设备的一般故障；

（4）能阐述不同水域不同船舶的生活污水处理方式。

（十）处理船舶固废垃圾

1.训练要点

船舶固废垃圾处理流程与要领；

2.教学方案指导

讲解并提问，至学员掌握即可；

3.评估标准

能正确处理船舶固废垃圾。

（十一）船舶轴系与推进器

1.训练要点

（1）船舶轴系的组成，船舶轴系的维护管理和检修方法；

（2）维护船舶尾轴轴承，船舶轴系的偏移和曲折值及轴系校中；

（3）齿轮箱进行日常管理。

齿轮箱的结构和工作原理；日常维护管理（检查油量、润滑压力、初始压力、工作压力）；齿轮箱操纵杆电操转手动操作（前进、停、后退）；齿轮箱的一般故障判断与处理；

2.教学方案指导

先集中讲解轴系与推进器工作方式，重点进行示范手电操作的转换操作训练；

3.评估标准

（1）能够讲出齿轮箱的一般结构和工作原理；明白油路的循环；

（2）清楚齿轮箱的日常维护管理；

（3）能够判断齿轮箱的一般故障和处理方法；

（4）能正确维护船舶尾轴轴承。

## 三 船舶电气设备操作与管理

（一）安全用电基础知识

1.训练要点

（1）船舶用电安全教育；

（2）安全电压识别；

（3）触电者急救演练；

2.教学方案指导

进行船舶用电安全教育，学习船舶用电安全操作要领与注意事项，测量船舶电压，船舶灯具安装与简单接线；并通过假人进行触电急救练习；讨论如何正确进行船舶电气设备防火与防爆工作。

3.评估标准

（1）能判别安全电压；

（2）能进行各种灯具的安全接线；

（3）能正确运用急救知识进行触电急救；

（4）能正确进行船舶电气设备防火、防爆工作；

（二）操作管理船舶用电设备及其维护

1.训练要点

（1）正确使用船舶电工仪表

万用表、钳形表、兆欧表、功率表的使用与读数；

（2）借助仪表区别交、直流电、单相与三相交流电；

（3）日光灯（航行灯）安装检修与维护

（4）检修低压电器（熔断器更换、继电器更换等）

（5）三相异步电机检修

（6）火警传感器以及火警报警系统检修；

（7）电网短路、过载、欠压、接地保护检查与保养

2.教学方案指导

集中讲解第7点，其余均需要进行操作训练，要求学员重点掌握，根据内河船员电类知识较为薄弱的环节，可适当增加训练课时数。

3.评估标准

（1）船舶仪表使用（抽查）；

（2）安全更换熔断器或继电器；

（3）能进行三相异步电机一般故障与检修；

（4）了解火灾探测及报警系统的功用，能换火警探测器并进行报警系统测试。

（三）操作与管理船舶电站

1.训练要点

（1）现场讲解一般船舶电力系统组成；

（2）讲解柴油发电机的运行管理；

（3）示范柴油发电机组供电操作；

（4）讲解船电的使用原则；

（5）示范船岸电转换操作；

（6）讲解空气开关的作用；

（7）讲解线路一般故障的排除方法；

2.教学方案指导

先集中讲解第1、2、4、6、7点的电力系统的组成、柴油发电机组的启动及运行管理、船电的使用原则、分析线路一般故障的排除方法；后分二组，交叉进行，示范起动发电机组与船岸电互换操作训练；

3.评估标准

（1）明白船舶电力系统与岸电的区别；

（2）能看懂各配电板上各仪表与各开关的作用与操作（电压表、电流表、功率表、频率表、绝缘表、功率因数表、空气开关、转换开关、按钮开关等）；

（3）能够熟练操作电力输送与船岸电的转换操作；

（4）了解空气开关的保护功能；

（5）知道线路漏电的检查方法；

（四）了解船舶自动控制系统

1.训练要点

（1）温度与水油位自动检测系统识别；

水位、油位自动检测系统，温度检测系统，各类检测传感器、变送器及其系统识别。

（2）主柴油遥控集中控制面板操作训练。

2.教学方案指导

按场地状况，分组现场教学。如主机操作控制，二类船舶可根据实船状况培训。

3.评估标准

（1）能辨别船用常见传感器（水位、温度等）；

（2）通过温度传感器处理冷却水温度异常故障；

（3）能说明双位控制调节原理及应用场合；

（4）能正确进行主机操作（遥控、机旁、换向、负荷）；

（5）能识别集中监控面板功能；

（6）能正确处理常见报警故障。

## 四 机电设备拆装与检修

（一）掌握船机修复工艺

1.训练要点

（1）实操安全与工具的使用

讲解实操安全规定、实操中要注意的事项、船上的危险源。让学员了解船上实操同岸上的区别，知道船上培训的危险性、明白安全规定是必须遵守的，还有是在实操的培训过程当中要遵守的原则、必须注意的安全操作。了解船上那些地方是比较危险和容易发生安全事故的。

（2）钳工操作训练

示范讲解各种工具的使用（开口、内六角、梅花、活动、可调拉力板手、螺丝批、各种钳、锤、锉、锯、拆装柴油机的专用工具等的使用方法，使用工具应注意的事项。讲解示范各种测量工具的使用方法和读数。（油标卡尺、千分尺、内径百分表、塞尺、万用表、比重计、）。让学员了解各种工具的名称、使用方法、使用中应该注意怎么。知道各种测量工具的作用和使用方法，使用时要注意些什么，实操中练习用各种测量工具去测量机件，让学员清楚各种测量工具的使用方法和能够准确测量各零件、会读数。

各种工具使用后能够清洁好摆放整齐，初步了解各种工具的维护和存放注意事项。

2.教学方案指导

组织完成以上教学任务时可将学员分两组或三组，先集中讲解轮机常用工具仪表的功能、使用注意事项，再分组交叉进行实操训练。

3.评估标准

（1）知晓船上危险源、熟悉安全规定和实操行为安全要求。

（2）能够正确选择所需要工具和仪表。

（3）会用各种测量工具进行测量，能够准确读出读数。

（4）知晓各种工具和各种测量工具的维护与保存方法。

（二）检修主推进动力装置

2.1气缸盖的拆装检修

1.训练要点

（1）先讲解气缸盖拆卸前的准备工作、注意事项，准备好哪些工具、应先关哪些管路（内冷、海水、燃油管路）放内冷水等。

（2）让学员明白拆卸时的先后顺序。松镙丝的先后顺序。现场示范气缸盖的拆卸、

（3）现场示范进排气门的拆卸与清洗。

（4）实操训练气阀与气阀座的研磨及检查。

（5）按厂家保养说明书的技术要求示范检验各零件，看是否符合使用要求，不符合应维修或更换。研磨好的气门要进行密封试验。

（6）修理好后的零件应用清洁的柴油清洗干净，然后按顺序安装。

2.教学方案指导

在集中示范讲解气缸盖的拆装准备、安全注意事项后，分成两人一组，分别进行气缸盖的拆卸、装配、清洁、检查检验等训练。

3.评估标准

（1）知道拆气缸盖准备工作、注意事项、会正确使用工具，松气缸盖螺丝与上紧时的顺序不能错，能够分三到四次上松到说明书要求的力度。

（2）会拆装气缸盖各零件和清洁检查，

（3）会研磨进排气门和进行密封试验。

（4）会按说明书的要求进行安装。

2.2活塞组件的拆装检修

1.训练要点

（1）讲解拆活塞组件前要注意的事项和拆卸的先后顺序。

（2）会盘车松连杆螺丝，讲解活塞组件清洗和积炭的清除，活塞环的拆装。

（3）示范活塞销拆卸、测量轴瓦间隙、活塞环间隙。

（4）讲解连杆螺丝上紧的力度要求，按顺序要求安装。

2.教学方案指导

在集中示范讲解活塞组件的拆装准备、安全注意事项后，分成两人一组，分别进行活塞组件的拆卸、装配、清洁、检查检验等训练。

3.评估标准

（1）知道活塞组件拆装的先后顺序和方法。

（2）会用测量工具测量活塞环开口间隙和天地间隙，会测量轴瓦间隙。讲解间隙过大过低对柴油机的影响。

（3）清楚活塞销的检查和拆装方法。清楚活塞的清洁和检查。

2.3气缸套的拆装检修

1.训练要点

（1）示范气缸套的磨损测量，知道磨损数据要求。

（2）示范用专用工具拆卸气缸套。

（3）讲解怎样检查气缸套和测量气缸套上端面凸出机体顶面的距离。要符合厂家技术安装要求。

（4）讲解更换橡胶水圈要注意事项（选用原型号，安装时先用肥皂水涂抺。安装时不要卷曲等）。

（5）安装气缸套方法和先后顺序。

2.教学方案指导

在集中示范讲解气缸套的拆装准备、安全注意事项后，分成两人一组，分别进行气缸套组件的拆卸、装配、清洁、检查检验等训练。

3.评估标准

（1）会用测量工具测量气缸套的磨损量，知道磨损要求。

（2）会使用专用工具拆装气缸套，会清洁检查。

（3）换新时会选择调整铜垫片，会测量气缸套上端面凸出机体顶面的距离，知道凸出机体顶面的距离的标准。

（4）能够按要求安装。

2.4喷油器的拆装检修

1.训练要点

（1）会拆装喷油器总成，知道拆装的先后顺序，各零件的清洗和检查。

（2）示范喷油嘴偶件的密封试验。

（3）试验台上示范喷雾试验，讲解喷油开启压力要求，压力的调整方法。

（4）装配时的注意事项。

2.教学方案指导

在集中示范讲解喷油器的拆装准备、安全注意事项后，分成两人一组，分别进行喷油器组件的拆卸、装配、清洁、检查检验等训练。

3.评估标准

（1）会按要求拆装喷油器总成，会检查和清洗，会进行喷油嘴的密封试验。

（2）每一个学员能够自己单独完成调整喷油开启压力和进行密封试验。

2.5进排气阀间隙的调整

1.训练要点

（1）讲解为什么要调整气阀间隙，间隙过大过小对柴油机的影响。

（2）讲解气阀间隙冷调热调的区别，调整时所对应的冲程（曲轴转角）和进排气门所处的壮态。

（3）会选用工具，示范气阀间隙调整的方法和步骤。

2.教学方案指导

在集中示范讲解气阀间隙调整准备、方法和步骤后，分成两人一组，分别进行气阀间隙调整训练。

3.评估标准

（1）知道调整气门间隙的原因，间隙过大过小对柴油机燃烧的影响。

（2）清楚调整气门时所对应的曲轴转角（哪个冲程）

（3）会正确选用工具按要求调整进排间隙。

2.6喷油提前角的调整

1.训练要点

（1）讲解喷油提前角的检查，让学员明白喷油提前角过大过小对柴油机的影响。

（2）示范喷油提前角的调整方法。

2.教学方案指导

在集中示范讲解喷油提前角的检查准备、方法和步骤后，分成两人一组，一个盘车一个调，先检查喷油提前角，进行喷油提前角的调整训练。

3.评估标准

（1）会检查喷油提前角是否符合说明书的要求。

（2）能够自己动手完成喷油提前角调整，要求调整准确。

（3）理解喷油提前角大小对柴油机的影响。

2.7高压油泵的拆装

1.训练要点

（1）高压油泵的基本结构和工作原理。

（2）讲解各零件的名称和功用。

（3）示范高压油泵的分解和安装。

（4）会检查喷油泵的柱塞偶件、出油阀及出油阀座的密封检查，锥面是否有伤痕。

（5）讲解调速器的基本结构和工作原理。安装调速器时的注意事项。

2.教学方案指导

在集中示范讲解高压油泵的拆装准备、安全注意事项后，分成两人一组，分别进行高压油泵组件的拆卸、装配、清洁、检查检验等训练。

3.评估标准

（1）学员能够明白高压油泵的基本结构和工作原理。

（2）会检查喷油泵的柱塞偶件、出油阀及出油阀座的密封。

（3）能够自己动手拆装。

（4）了解调速器的基本结构与调速原理。

2.8燃油输送泵检修

1.训练要点

（1）讲解燃油输送泵的基本结构和工作原理。

（2）燃油输送泵的拆解示范、清洗检查。

（3）示范燃油输送泵安装。出油阀平面密封性检查。

（4）示范安装燃油输送泵步骤，输油泵重新装配好后要求输油泵的活塞和顶杆等运动部件应活动良好，不准有阻滞及卡死现象。单向阀弹簧应准确地嵌在弹簧槽中。

2.教学方案指导

在集中示范讲解燃油输送泵的拆装准备、安全注意事项后，分成两人一组，分别进行燃油输送泵组件的拆卸、装配、清洁、检查检验等训练。

3.评估标准

（1）了解燃油输送泵的基本结构和工作原理；

（2）会拆装燃油输送泵、装配好后要检查输油泵的活塞和顶杆等运动部件应活动良好，不准有阻滞及卡死现象。

2.9柴油机起动机的拆装

1.训练要点

（1）讲解起动机的基本结构，清楚起动机接线。

（2）示范起动机的拆卸与检查。

（3）讲解起动机驱动齿轮端面与端盖凸缘距离的调整，驱动齿轮与限位环间隙的检查调整。

（4）示范按顺序装复起动机，装好后会连接好起动线路。

2.教学方案指导

在集中示范讲解起动机的拆装准备、安全注意事项后，分成两人一组，分别进行柴油机起动机组件的拆卸、装配、清洁、检查检验等训练。

3.评估标准

（1）清楚起动机的基本结构、线路的联接。

（2）能够按顺序拆装起动机。

（3）会起动机驱动齿轮端面与端盖凸缘距离的调整，驱动齿轮与限位环间隙的检查调整。

（三）往复泵的拆装检修

1.训练要点

（1）讲解往复泵的基本结构和工作原理；

（2）按顺序拆解往复泵，清洗检修各部件，会试验往复泵吸入、排出阀的密封；

（3）正确安装往复泵。

2.教学方案指导

在集中示范讲解往复泵的拆装准备、安全注意事项后，分成两人一组，分别进行往复泵组件的拆卸、装配、清洁、检查检验等训练。

3.评估标准

（1）了解往复泵的工作原理。

（2）知道拆装的顺序，会检查阀门的密封性。

（四）离心水泵的拆装

1.训练要点

（1）讲解离心水泵的基本结构，示范按顺序拆卸海水泵（淡水泵）。

（2）会检查轴、轴承、水封、泵叶是否符合要求。

（3）示范水泵的正确安装和轴向间隙的调整。

2.教学方案指导

在集中示范讲解离心水泵的拆装准备、安全注意事项后，分成两人一组，分别进行离心水泵组件的拆卸、装配、清洁、检查检验等训练。

3.评估标准

（1）知道水泵的基本结构，和各零件的作用。

（2）能够按顺序拆装水泵。

（3）会检查更换各零件。

（五）齿轮泵的拆装

1.训练要点

（1）讲解齿轮泵的基本结构与工作原理。

（2）示范拆解齿轮泵。

（3）对每个零件的作用进行分析讲解，分析齿轮泵的困油现象、困油的危害、消除的方法。

（4）讲解齿轮泵的工作特点。检修要点。

（5）示范轴向间隙和端面间隙、径向间隙的测量和调整。示范齿轮泵的安装。

2.教学方案指导

在集中示范讲解齿轮泵的拆装准备、安全注意事项后，分成两人一组，分别进行齿轮泵组件的拆卸、装配、清洁、检查检验等训练。

3.评估标准

（1）了解齿轮泵的基本结构，明白齿轮泵的工作原理。

（2）能够自己动手拆装齿轮泵。

（3）知道齿轮泵的困油现象、困油的害处、消除的方法。

（4）了解齿轮泵的工作特点，检修要点。

（5）会调整齿轮泵的轴向间隙、端面间隙。

（六）检修甲板机械设备

1.训练要点

（1）锚缆机械、舵机修理后调试；

（2）液压阀件的拆装；

2.教学方案指导

在集中示范讲解甲板机械设备的检修准备、安全注意事项后，集中讲解，分二组进行操作训练，然后进行交叉处理。

3.评估标准

（1）能正确拆卸、装配船用空压机及附属件、常用船用泵（离心泵、齿轮泵、往复泵）

（2）能识别液压系统图

（3）能正确检修锚机并对其进行修复后的操作调试

（七）热交换器拆检

1.训练要点

（1）示范和练习热交换器的拆卸与安装流程与方法。

（2）示范讲解热交换器日常保养和清洗要求。

（3）示范进行胶圈的安装正确。

2.教学组织

在集中示范讲解热交换器的拆检要求后，建议两人一组，进行热交换器的拆装的轮训。

3评估标准

（1）熟悉热交换器的清洗方法和维护检查要求。

（2）能正确的进行热交换器的拆装。

（八）机油滤清器的拆装

1.训练要点

（1）示范和讲解机油滤清器（粗滤、精滤）基本结构与拆装步骤，拆装注意事项，并进行训练

（2）示范机油压力的调整、粗滤和精滤的清洗步骤，并进行训练

（3）讲解机油滤清器旁通阀的作用，清洁机油油路的走向。

2、教学组织

建议在集中示范讲解机油滤器的拆检要求后，建议两人一组，进行机油滤器的拆装、调整和清洗训练。

3.评估标准

（1）知晓机油滤清器（粗滤、精滤）的作用，油路的走向。

（2）能进行机油压力的调整。

（3）能单独拆装机油滤清器。

（九）滑油冷却器

1.训练要点

（1）示范讲解和练习拆卸和安装机油冷却器。

（2）示范通过调节机油冷却器的冷却水量来调节机油温度的方法。

（3）演示分析当机油冷却器密封出现问题时会给柴油机带来什么后果。

2.教学组织

建议在集中示范讲解机油冷却器的拆检要求后，建议两人一组，进行机油冷却器的拆装和调节训练。

3.评估标准

（1）会按步骤拆卸机油冷却器。

（2）能调节机油压力，并明白调整要求。

# 第四部分 培训建议

## 一、培训建议

1.船上培训的教学内容应以主管机关所要求的内河船舶驾驶员岗位适任技能要求为主要依据。

2.课程纲要和训练时间安排指在提供了船上训练的指导性意见，培训师可根据实际需要在保证最低标准的基础上进行必要的调整。

3.尽可能使用教学小视频或教学素材发放给学员。

4.充分和良好的准备是课程成功和达到预期效果的关键。

5.注重在船培训期间的安全防护措施，在整个培训期间必须确保实操环境的安全，应始终要求学员严格遵守安全管理规定以及采取一切安全措施的重要性，船上实操应注重工作经验、技巧的传授与习得。

## 二、教学资料准备和文件记录控制建议

(一)准备课程实操内容

1.预先准备实操内容的书本教学资料。

2.确认实训船或实习船的培训计划安排。

3.安排负责教学的船上培训师和培训管理人员。

(二)开展船上培训实操课程步骤

1.检查教学仪器设备是否适用。

2.检查集中实操课程教学船舶的安全措施。

3.现场讲解示范课程内的实操动作要领及要求。

4.对学员按人数分组进行集中实操课程训练。

5.分配学员到船上跟随船上培训师进行实习训练。

6.预先示范培训内容中的实操要领和注意事项。

7.定期检查或评估实操培训阶段效果。

（三）实操现场管理

1.讲解实操项目的注意事项和传授实操技巧。

2.合理分配教学时数，确保每个学员的实操课时保持一致。

3.合理分配学员跟随船上培训师进行实习训练。

4.定期安排学员逐一项评估实操学习效果，掌握学员学习进度。

5.维护好船上实操教学的设施设备和做好跟班船舶实习情况的检查。

（四）船上实操培训要求

结合课程纲要要求、模块内容及实操教学安排，加强示范、演示、演习、视频、动画等现代教学手段在实操教学中的应用，以提升船上实操培训效果。

（五）教学文件的记录与控制

应根据要求，做好文件记录，记录至少应包括《船上培训实操训练计划》、《学员考勤表》、《评估记录表》等。

附件2

船上培训记录簿

一、个人信息

姓名： 身份证： 手机号码： 家庭住址： 职务： 船上培训项目： 船员服务簿编号： 适任证书编号： 开展船上培训的船公司及其地址：

二、实训船信息

实训船信息（每一条船填写一张）

船名： 总吨： 建造日期： 建造厂家： 主机功率： 主机厂家和型号： 发电机功率： 发电机厂家和型号： 锚机功率： 锚机厂家和型号： 雷达厂家型号： 磁罗经厂家型号： 测深仪厂家型号： AIS厂家型号： GPS厂家型号： VHF厂家型号：

三、培训实施记录

第1页

| 《船上培训计划》知识点 |  |
| --- | --- |
| 实 施 培 训 内 容 |  |
| 航次(名称及起讫点) |  |
| 培训日期 |  | 培训时间 |  |
| 船上培训师评价并签名 | 评价： 签名： |

第2页

| 《船上培训计划》知识点 |  |
| --- | --- |
| 实 施 培 训 内 容 |  |
| 航次(名称及起讫点) |  |
| 培训日期 |  | 培训时间 |  |
| 船上培训师评价并签名 | 评价： 签名： |

第3页

| 《船上培训计划》知识点 |  |
| --- | --- |
| 实 施 培 训 内 容 |  |
| 航次(名称及起讫点) |  |
| 培训日期 |  | 培训时间 |  |
| 船上培训师评价并签名 | 评价： 签名： |

·（根据实际培训实施情况按填写记录相应的页数）

四、鉴定与评价

船长签名：                         船章：

岸上培训师评价：

岸上培训师签名：

单位公章：

备注：

1．岸上培训师应按培训课程的安排编制《船上培训记录簿》，完成第三部分表格中“《船上培训计划》知识点”栏目的填写。

2．船上培训师在确保船舶安全和水上环境清洁的前提下，有效地实施船上培训计划并按公司培训管理程序逐一落实。根据实际培训情况，如实填写第三部分表格中“实施培训内容”、“航次(名称及起讫点)”、“培训日期”、“培训时间”栏目，并根据受训船员培训情况，评估培训完成情况和培训效果，在“船上培训师评价并签名”客观评价并签名。待《船上培训记录簿》盖好船章后，送交开展船上培训的单位。

3．船上培训完成后，船长应根据受训船员的培训记录、船上培训师的评价，在《船上培训记录簿》内填写签名，加盖船章。

4．开展船上培训的单位在收到《船上培训记录簿》后，由岸上培训师在《船上培训记录簿》中客观、公正地填写鉴定意见，签名并加盖公章。

5．受训船员按照船上培训计划要求，在船上培训师的监督和指导下，完成《船上培训记录簿》中列明的训练内容，并接受评价。

6．填写说明：

1）第一部分“个人信息”栏要填写齐全，不得漏项；

2）第二部分“实操船信息”栏应填写参培的每艘实操船信息，最多不超过3艘；

3）“船上培训师评价并签名”栏填写标准用语、签名和日期：

A：标准用语：好，中，差。

好–系指完成了第二栏内规定的训练内容，并达到或80%以上达到了要求的评价标准。

中–系指完成了第二栏内规定的训练内容，但未达到要求的评价标准的80%。

差–系指没有完成（或缺项）第二栏内规定的训练内容或者虽然完成了训练内容，但未达到要求的评价标准的60%。

B：填写周期：每一训练内容完成后。

4）第四部分“岸上培训师评价”栏填写的标准：

A：标准用语：优良，合格，不合格

优良–系指按照培训计划的进度，完成所有知识点的培训，并且船上培训师评价标准80%以上为“好”的。

合格–系指按照培训计划的进度，完成所有知识点的培训，并且船上培训师评价标准80%以上为“中”以上的。

不合格–系指为能完成所有知识点的培训，并且船上培训师评价标准20%以上为“差”的。

B：填写检查周期：已完成培训课程中规定的所有内容后。